校园科普气象观测站BLJW-XY

客      户：

项目负责人：袁鹏15910212151

北京博伦经纬科技发展有限公司

校园科普气象观测站BLJW-XY型是一款使用方便，测量精度高，集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统采用新型一体化结构设计，做工精良，可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点多项信息并做公告和趋势分析，该系统分有线站和无线站两种形式，配合软件更可等以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测，是一款性价比突出的小型自动气象站。

传感器介绍

数字风速（风向）传感器BL-FX/BL-FS

高动态性能测风传感器有风速传感器、风向传感器和传感器支架组成。风杯和风向标尾翼板用轻质高强度非金属材料制造。它的动态性能好、线性精度高、灵敏度高、测量范围宽、互换性好、抗风强度大，电路抗雷电干扰能力强，寿命长、工作可靠。其性能达到了世界气象组织（WMO）对测风传感器的建议要求。

适用于气象、军事、航空、海港、环保、工业、农林、交通等部门测量水平风参量的需要。

|  | 风 速 | 起动风速 | ≤0.3m/s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 0～99m/s |
|  |  | 精确度 | ±(0.3+0.03V)m/s |
|  |  | 分辨率 | 0.1m/s |
|  |  | 输出信号形式 | 脉冲(频率) |
|  |  | 工作电压 | DC5V |
|  |  | 重量 | 0.75kg |
| 风速传感器的感应元件为三杯式风杯组件，信号变换电路为光电转换电路。在水平风力驱动下风杯组旋转，通过主轴带动磁棒盘旋转，其上的数十只光电管通过旋转码盘感应除脉冲信号，其频率随风速的增大而线性增加。 计算公式为：V=0.05F V:风速，单位：m/s F：脉冲频率，单位：赫兹。 风向传感器的感应元件为前端装有辅助标板的单板式风向标。角度变换采用的是七位格雷码光电码盘。当风向标随风旋转时，通过主轴带动码盘旋转，每转动2.8125º，位于码盘上下两则的七组发光与接收光电组件就会产生一组新的七位并行格雷码，经整形、倒相后输出。 |  |  |  |
|  |  | 环境温度 | -40～+60℃ |
|  |  | 环境湿度 | 100%RH |
|  | 风 向 | 起动风速 | ≤0.3m/s |
|  |  | 测量范围 | 0～360° |
|  |  | 精确度 | ±3° |
|  |  | 分辨率 | 2.8125° |
|  |  | 输出信号形式 | 七位格雷码(或电位器) |
|  |  | 工作电压 | DC5V(或12V) |
|  |  | 工作环境温度 | -40～+80℃ |
|  |  | 工作环境湿度 | 100%RH |

温湿度传感器BL-WS

温湿度传感器、变送一体化设计。采用专用温湿度传感器补偿电路和线性化处理电路。温湿度传感器性能可靠，使用寿命长，响应速度快。采用高精度专用铂电阻作为感湿组件，配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术，达到了整体良好的线性和较高的准确度，并且采用感湿探头和变送电路分体处理。外配防辐射通风罩，有效的阻止了外界环境对传感器采集精度的影响

|  | 温度 | 铂电阻 | pt100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | -50～+100℃ |
|  |  | 准确度 | 优于±0.5℃（0～+50℃） |
|  | 湿度 | 有效测量范围 | 0～100% |
|  |  | 长期稳定性 | 典型值0.5%RH/年 |
|  |  | 准确度 | ±2%（20～+100%RH,20℃） ±3%（0~20%RH,20℃） |

气压传感器BL-QY

气压是作用在单位面积上的大气压力，即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。气象上使用的所有气压表的刻度均应以hPa分度。在标准条件下，760mmHg的气压等于1032.25hPa。
    气压传感器采用国外压阻式传感器芯片封装,经精密温度补偿,具有高精度﹑高灵敏度的特点。可应用于空气压力，海拔高度的测量是自动气象站的配套产品。

|  | 测量范围 | 450hp～1100hp |
| --- | --- | --- |
|  | 供电电源 | 5VDC±1V或1.5mA±0.2mA |
|  | 工作温度 | -40～+45℃ |
|  | 准确度等级 | ±0.3hp |
|  | 响应时间 | 1mS |
|  | 信号输出 | 标准RS232接口，广播式发送 |
|  | 输出内容 | 大气压力，海拔高度。 |
|  | 传感器的原理 | 大气压作用于覆盖有抽空的小盒的敏感元件上，通过它电阻受到压缩或拉伸应力的作用，由于压电效应，电阻值的变化与大气压成正比。 |

雨量传感器BL-YL

降水是指从天空降落到地面上的液态或固态(经融化后)的水。降水量是指某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水，在水平面上积累的深度，以毫米（mm）为单位，取一位小数。气象部门观测每分钟、时、日降水量，并存储每分钟降水量资料。雨量传感器（翻斗式）适用气象台（站）、水文站、环保、农、林业等有关部门用以测量降雨量，并将降雨量

转换为可以进行计量的物理信号。

|  | 盛水口径 | Φ200mm |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 0.2mm |
|  | 降雨强度 | 0～4mm/min |
|  | 精确度 | ±4% |
|  | 遥测距离 | 二芯电缆100m(选配) |
|  | 结构 | 主要由储水器、上翻斗、汇集漏斗、计量翻斗和干簧管等组成 |
|  | 工作原理 | 储水器收集的降水通过漏斗进入上翻斗，当计量翻斗储受的降水量为0.2mm时，计量翻斗把降水倾倒到计数翻斗，使计数翻斗翻转一次。计数翻斗在翻转时，与它相关的磁钢对干簧管扫描一次。干簧管因磁化而瞬间闭合一次。这样，降水量每次达到0.2mm时，就送出去一个开关信号。 |

紫外辐射表BL-ZW

UV系列紫外辐射表是一种测量UVA、UVB和UVAB波长太阳紫外辐射的精密仪器。广泛应用于曝晒引起红斑剂量、紫外光波对植物的影响分析和气象台站太

阳紫外线观测与预报以及环境、建筑、材料老化、大气污染、医疗等方面紫外线的研究。

|  | 光谱响应 | UVAB（280～400nm） |
| --- | --- | --- |
|  | 余弦响应 | ±5%（太阳高度角30° |
|  | 工作温度 | -60℃～+80℃ |
|  | 响应时间 | ≤1s |
|  | 灵敏度 | <100µV/W.m-2 |
|  | 内阻 | <1kΩ |
|  | 稳定性 | ±2%（一年内灵敏度变化率） |
|  | 精确度 | ＜5％ |
|  | 供电电压 | DC 12V |
|  | 信号输出 | 0～20mV |
|  | 测量范围 | 0～2000W/m2 |
|  | 温度特性 | 土2％(-25℃～45℃) |
|  | 传输距离 | ＜200m |
|  | 重量 | 1.9kg |

土壤温度传感器BL-TW

采用精密铂电阻作为感应部件，感应部件位于杆头部。可用来精确测量土壤温度，传感器的精度和稳定性依赖于Pt-100型铂电阻元件的特性及精度级别。通过地温变送器接入自动气象站测量地表、浅层、深层地温。

|  | 精度 | PTWD-2A 为±0.1℃， PTWD-3A为±0.2℃（选则） |
| --- | --- | --- |
|  | 灵敏度 | 0.385Ω/℃ |
|  | 测量范围 | -40℃- +150℃ |
|  | 结构 | ￠4*30mm |
|  | 电缆长度 | 20米（标准） |
|  | 特性 | 防腐、防水，全密封、不锈钢结构。配DL-2电流变送器输出4～20mA。 |

土壤湿度（水分）传感器BL-TS

水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数，能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比，与土壤本身的机理无关，是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。

|  | 量 程 | 0～100%（m3/m3） |
| --- | --- | --- |
|  | 精 度 | 0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3） |
|  | 测量区域 | 90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内 |
|  | 稳定时间 | 通电后约1秒 |
|  | 响应时间 | 响应在1秒内进入稳态过程 |
|  | 工作电压 | 电流输出为12V—24V DC,电压输出为5V DC |
|  | 工作电流 | 50～70mA，典型值50 mA |
|  | 输出信号 | 电流输出为4～20mA标准电流环,电压输出为0~2.5V DC |
|  | 密封材料 | ABS工程塑料 |
|  | 探针材料 | 不锈钢或铜 |
|  | 电缆长度 | 标准长度5m |
|  | 遥测距离 | 小于1000米 |

总辐射BL-ZFS

|  | 光谱范围 | 0.3～3μ |
| --- | --- | --- |
|  | 灵敏度 | 7～14μV／w.m-2 |
|  | 响应时间 | ≤30秒(99％) |
|  | 内阻 | 约350Ω |
|  | 稳定性 | ±2％ |
|  | 余弦响应 | ≤±5％(太阳高度角10°时) |
|  | 温度特性 | ±2％(-20℃～+40℃) |
|  | 非线性 | ±2％ |
|  | 重量 | 2.5kg |
|  | 测试范围 | 0～2000W/m2 |
|  | 信号输出 | 0～20mV |
| 简 介 | 该表为热电效应原理，元件采用绕线电镀式多接点热电堆，其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上，而冷结点则位于机体内，冷热接点产生温差电势。在线性范围内，输 出信号与太阳辐照度成正比。为减小温度的影响则配有温度补偿线路，为了防止环境对其性能的影响，则用两层石英玻璃罩，罩是经过精密的光学冷加工磨制而成的。 | 特 点 | 符合WMO世界气象组织规范（CIMO Guide） |
|  |  |  | 适用于各种恶劣环境 |
|  |  |  | 一级标准总辐射表 |
|  |  |  | 无源精确测量 |
|  |  |  | 灵敏度高 |
|  |  |  | 使用方便、免维护 |

数据采集器BLJW-XY

采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储数据(存储时间可以设定)，工业控制标准设计，便携式防震结构，大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,可替代微机)，轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能，当交流电停电后，由充电电池供电，可维持72小时以上,即可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。

测试周期	小于30mS

显示周期	10S

数据存储容量	7999条，可外接大容量数据卡

数据存储格式	EXCEL表格

外观尺寸（mm）	352×152×301

整机重量	6.6Kg

外壳材料	金属

显示方式

轻触薄膜按键，大屏幕液晶汉字、图形显示,

一屏显示多路数据

屏幕液晶尺寸:116×66(mm)

工作环境	-40℃～+70℃,相对湿度小于90%

通道数	24通道（可根据用户需要调整）

输入范围	±25mV

准 确 度	0.5％

供电方式	交流	AC:220V±10％ 50Hz。内置充电蓄电池,可在工作同时对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作

可外接太阳能电池板，太阳能电池功率:15瓦(选配)；

通讯接口	有线	标准RS232计算机通讯口；配USB/RS232转换器可与微机USB接口通讯，配RS232/RS485转换器可与485接口通讯

无线	短、中、长距离传输信号均可，GPRS

系统软件显示界面友好，一键式安装，操作简单， Windows98及以上环境运行

| 基 本 配 置 及 价 格 表 |
| --- |
| 气象参数 | 参考型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 合计 |
| 温 度 | BL-WS | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
| 湿 度 |  |  |  |  |  |
| 风 速 | BL-FS | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
| 风 向 | BL-FX | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
| 露 点 | BL-LD | 1 | 点 | 1000 | 1000 |
| 雨 量 | BL-YL | 1 | 台 | 2100 | 2100 |
| 气 压 | BL-QY | 1 | 台 | 4200 | 4200 |
| 总辐射 | BL-ZFS | 1 | 台 | 3900 | 3900 |
| 紫外辐射(全波段) | BL-ZW | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| 记录仪 | BL-SJ | 1 | 台 | 18000 |
| 软 件 | BL-RJ | 1 | 套 | 2000 | 2000 |
| 支架（3米） | BL-ZJ | 1 | 套 | 4000 | 4000 |
| 市场价格是44200元 |
| 无线通讯控制器 | GPRS | 1 | 套 | 2500 | 2500 |
| 指导调试安装 | 国内一般地区 | 1 | 次 | 3000 | 3000 |  |

| 中科院遥感所 | 合肥工业大学 |
| --- | --- |
| 中国农业大学 | 北京大学 |
| 北京航空航天大学 | 中科院高原研究所 |
| 中科院长春技术研究所 | 中科院重庆绿色智能技术研究院 |
| 中科院物理所 | 中科院寒旱所 |
| 广东天翔集团 | 清华大学 |
| 武汉材料保护研究所 | 乐山职业技术学院 |
| 北京市建筑材料检测中心 | 辽宁中意----商务部纳米比亚项目 |
| 中国建筑材料检验认证中心 | 北京理工大学 |
| 上海计量院 | 上海第二工业大学 |
| 无锡光芒太阳能有限公司 | 北京工业大学 |
| 青海节能中心 | 北方工业大学 |
| 北京九阳太阳能有限公司 | 北京科技大学 |
| 青岛海尔集团 | 淮海工程学院 |
| 上海产品质量检验所 | 内蒙古工业大学 |
| 江苏省淮阴辉煌太阳能有限公司 | 天津大学 |
| 天津理工大学 | 安徽师范大学 |
| 宁夏发电集团 | 山东建筑大学 |
| 广东五星太阳能 | 北京信息科技大学 |
| 中国材料研究总院 | 新疆大学 |
| 中国水科院 | 河北大学 |
| 厦门建筑工质量检察院 | 西北大学 |
| 广州太阳能协会 | 东南大学常州学院 |
| 西昌卫星发射中心 | 国家海洋局第一海洋研究所 |
| 国家极地研究中心 | 北京市气象局 |
| 中国华云公司 | 中电投西安 |
| 湖北省襄樊市气象局 | 甘肃省气象技术装备中心 |
| 钢铁研究总院舟山海洋腐蚀研究所 | 中科院寒旱所 |
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 国家大气物理老化试验所 |
| 辽宁省气象技术装备中心 | 中科院光学所 |
| 国家计量院光学室 | 江西公路开发总公司 |
| 湖北力达气象装备开发公司 | 中电投矿业集团西非项目组 |
| 云南省丽江气象局 | 西藏水利勘测设计院 |
| 酒泉卫星发射中心 | 中国烟草科学研究院 |
| 新疆农科院 | 中国农科院洛阳站 |

室外气象信息LED显示屏BL-LED

设计方案编号：

设

计

方

案

客户单位：

项目负责人：袁鹏 18614050375   15910212151

北京博伦经纬科技发展有限公司

室外气象信息LED显示屏BL-LED型

一：产品介绍

室外气象信息LED显示屏是我单位专门为气象站配套使用，用于实时显示气象数据和其它业务信息而设计的专用设备。可在室外全天候运行，通过短信、GPRS、CDMA等无线网络接收气象数据、图形等信息并即时显示，具有信息接收灵活、方便、实时性好等优点，该设备由编程计算机、LED屏主控单元、电源系统、显示屏体、演播软件等部分组成。

二：产品功能

某单元收到新信息可自动覆盖、删除原信息，也删除指定单元的内容。
2、可通过指令控制显示字体、信息滚动方式、移动速 度，停顿时间等。
3、可指定接收专用号码的信息，方便加密控制。
4、可存储255个信息单元，最多存储16000个汉字。5、特定功能可单独开发定制。
6、屏尺寸可根据用户要求定制及时显示气象信息及各 种广告信息。
7、 自动气象站采集的气象信息可以通过服务器实时的转发到GPRS自动信息屏上。
8、 采用GPRS无线信息传输方式，不受区域的限制。
9、 GPRS自动信息屏显示的信息可以实现与自动气象站监测到的气象信息同步显示。
10、 自动读取自动气象站的信息，立即转发或者自动存储后在定制的时间里定时发布。

三：技术参数

| 像素点直径 | 12mm | 18mm | 8mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 像素点间距 | 16mm | 20mm | 12mm |
| 像素组成 | 红色 | 红色 | 红色 |
| 像素点密度 | 3906点/平方米 | 2500点/平方米 | 6944点/平方米 |
| 灰度等级 | 256级 | 256级 | 256级 |
| 扫描方式 | 1/4 | 1/4 | 1/4? 1/8 |
| 单元板尺寸 | 512mm×512mm | 512mm×512mm | 488mm×244mm |
| 单元像素 | 32点×32点 | 32点×32点 | 64点×32点 |
| 亮度 | 6000CD/平方米 | 5000CD/平方米 | 8000CD/平方米 |
| 可视角度 | ±80度 | ±80度 | ±80度 |
| 工作温度 | -20℃～+80℃ | -20℃～+80℃ | -20℃～+80℃ |
| 工作电压 | 380或220V±10% | 380或220V±10% | 380或220V±10% |
| 最大功耗 | 500W/平方米 | 500W/平方米 | 650W/平方米 |
| 平均功耗 | 400W/平方米 | 400W/平方米 | 500W/平方米 |
| 显示速度 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 |
| 发光管寿命 | 150000小时 | 150000小时 | 150000小时 |
| 通讯方式 | 网络? 光纤? 传输 | 网络? 光纤?? 传输 | 网络? 光纤? 传输 |
| 单元板重量 | 12公斤 | 12公斤 | 12公斤 |
| 平均无故障时间 | 5000小时 | 5000小时 | 5000小时 |

备注：三个规格

1：40CM*100CM    价格是4000元。

2：100CM*100CM  价格是10000元

2：100CM*200CM  价格是19600元

气象专用不锈钢百业箱BL-BYX

设    计    方

案

客户：

项目负责人：袁鹏15910212151

北京博伦经纬科技发展有限公司

产品的主要用途

气象专用不锈钢百业箱BL-BYX主要用于气象台、站及相关部门放置测量空气温度、湿度等参数的设备，并可作为某些野外水文气象等自动观测站的仪器室使用。

- 产品的性能

校园气象专用百业箱BL-BYX能较好地取代原木质百叶箱，在结构上更加合理，不易损坏变形，使用寿命长，维护方便。性能上耐腐蚀、防强风、雪、雨、防太阳及其它辐射的能力得到提高，具有热容量低，通风性能好的特点。

- 产品的安装

- 撑架的安装

如图所示，在选定的地面浇铸一个约600（长）×600（宽）×300（高）的混凝土块，用预埋地脚螺栓或打膨胀螺钉等方法将撑架固定在混凝土块上，具体尺寸和方向见图，最后固紧螺帽。

- 撑架与联接架的安装

将撑架的上端与联接架的下端相连接，并用螺钉固紧。

- 顶盖的安装

将百叶箱四联接杆上端插入顶盖下部的四只固定座插孔内，并用螺钉固紧，顶盖与箱体各有编号，安装时请一一对应。

4. 百叶箱的安装，见图

将百叶箱安装在支架上。（本所可提供立柱式玻璃钢支架）。一般箱门朝北。百叶箱四联接杆下端为螺杆，螺纹M10，靠该螺杆和螺母可将百叶箱安装在支架上。支架上四只孔推荐为Φ13，距离为530×540(mm)通过旋转螺杆上的上下螺母可将百叶箱调平，调整完成后须将螺母固紧。

- 主要规格与技术参数

| 外 型 尺 寸 | 宽720×深780×高880(mm) |
| --- | --- |
| 箱 内 尺 寸 | 宽470×深465×高615(mm) |
| 重 量 | 35kg |
| 安 装 尺 寸 | 四联接杆4—M10,距离530×540(mm) |
| 顶 盖 尺 寸 | 长780×宽720×厚22(mm) |
| 通风口距顶盖距离 | 10mm |

撑  架

| 外 型 尺 寸 | 底盘Φ500，高1230mm |
| --- | --- |
| 底角螺栓安装尺寸 | 3—Φ13,120°三等分，Φ410 |

维护保养

- 清洗：可以使用家庭瓷砖卫生洁具对百叶箱定期进行清洗，但不能用钢丝刷等坚硬工具。

- 避免硬物碰撞，若表面偶有小的意外碰伤，可用环氧树脂胶涂抹。

- 将百叶箱抬出包装箱时，请不要抓住百叶箱的叶片，以免叶片损坏。

- 使用期限

正常使用寿命为15年。1年内确因制造引起的损坏可无偿更换或维修。

- 全套设备

百叶箱一件     顶盖一件     说明书一份

合格证一份     撑架一件      联接架一件

| 毛发湿度表 | 毛发湿度表：外形尺寸：350mm ;湿度范围：30~100%RH 精度：±5%RH。产品特点：采用脱脂毛发可精确测量；冬季无法用干湿球温度表来测量湿度时的主要替代产品。 |
| --- | --- |
| 最高最低温度表 | 最高温度表测温范围：-16-+81℃ 分度值：0.5 ℃最低温度表测温范围：-52-+41℃ 分度值：0.5℃适用于测量一天当中的最高温度和最低温度最高最低温度计一套是两支，一个最高温度计，一个最低温度计。使用起来比较麻烦，先说一下使用方法。第一：最高最低温度计的初始设定。最高最低温度计是测量一个时间段内的最高温度和最低温度的产品。每一个时间段的测量都需要刷新一下温度计。刷新办法，最高温度是一个内标水银温度计，这一个仪表和体温表的性能接近，到了一个最高温度后环境的温度降低将不会降低水银柱的页面，使用这样的原理来记录最高温度。使用的时候要轻轻的甩一下水银温度计，注意是感温泡向下清甩，不能用力过猛和磕碰其他东西，以免损坏高精密玻璃仪表。甩到最低的时候就可以将最高温度计水平放在所需测量的空间，注意一定是要水平放置。这个最高温度计就调整刷新完了。最低温度计的刷新设置是将温度泡向上里面的蓝色只是温度条将自由下降，当温度条下降的不能在下降了就可以水平放在所需要测量的空间水平测量了，注意最高温度计和最低温度计都必须是水平放置。第二，最高最低温度计的读数方法：当到了你测量时间段的最后时间的时候，就可以观看温度计了。注意观看温度计的是后不能移动仪表，以免使数值变化。最高温度计的水银柱的顶端对应的温度值就是您这一个时间段的最高温度记录。最低温度计的度数比较麻烦，同样更不能移动温度计，观看里面的蓝色指示带，读数的时候要读取远离温度泡的一端的对应温度。再次测量某个时间段温度的时候还要重新初始状态。 |
| 干湿球温度表 | 干湿球温度计 测量范围 -36-+46（℃） 示值误差 0.2 外形尺寸 410±5（mm） 干湿球温度表是由两支型号完全一样的温度表组成。温度表是根据水银（酒精）热胀冷缩的特性制成的。分感应球部、毛细管、刻度磁板、外套管四个部分。一、 安装在小百叶箱的底板中心，安装一个温度表支架，干湿球温度表垂直悬挂在支架两侧的环内，球部向下，干球在东，湿球在西，球部中心距地面1.5米高。湿球温度表球部包扎一条纱布，纱布的下部浸到一个带盖的水杯内（见图7-4）。杯口距湿球球部约3厘米，杯中盛蒸馏水，供湿润湿球纱布用。湿球包扎纱布时，要把湿球温度表从百叶箱内拿出，先把手洗干净后，再用清洁的水将温度表的感应部分洗净，然后将长约10厘米的新纱布在蒸馏水中浸湿，使上端服贴无绉折地包卷在水银球上（包卷纱布的重叠部分不要超过球部圆周的1/4）；包好后，用纱线把高出球部上面的纱布扎紧，再把球部下面的纱布紧靠着球部扎好（不要扎得过紧），并剪掉多作的纱线（见图7-5）。二、 观测和记录（一） 定时观测程序：干球、湿球温度表，最低温度表酒精柱，毛发湿度表，最高温度表，最低温度表游标，调整最高、最低温度表，温度计和湿度计读数并作时间记号。（二） 各种温度表读数要准确到0.1℃。温度在0℃以下时，应加负号“-”。读数记入观测簿相应栏内，并按所附检定证进行器差订正。如示度超过检定证范围，则以该检定证所列的最高（或最低）温度值的订正值进行订正。（三） 温度表读数时应注意：1． 避免视差 观测时必须保持视线和水银柱顶端齐平。2． 动作要迅速 读数力求敏捷，尽量缩短停留时间，并且勿使头、手和灯接近球部，不要对着温度呼吸。3． 注意复读 避免发生误读或颠倒零上、零下的差错。 （四） 当湿球纱布开始冻结后，应立即从室内带一杯蒸馏水对湿球纱布进行溶冰，待纱布变软后，在球部下2-3毫米前断（见图7-6），然后把湿球温度表下的水杯从百叶箱内取走，以防水杯冻裂。掌握好溶冰时间是很重要的一步，可参照下述情况灵活掌握：当风速、湿度中常时，在观测前30分钟左右进行；湿度很小，风速很大时，在观测前20分钟以内进行；湿度很大，风速很小时，要在观测前50分钟左右进行。干湿球温度表的示值时，须先看湿球示度是否稳定，要稳定不变才进行读数和记录。在读数后，再用铅笔侧棱试试纱布软硬，了解湿球纱布是否冻结。如已冻结，应在湿球读数右上角记一“B”字；如未冻结则不记。若湿球示度不稳定，不论是从零下上升到零度，还是从零度继续下降，说明溶冰不恰当，湿球不能读数，只记录干球温度。湿度改用毛发湿度表或湿度计来测定。如无毛发表（计）或按规定冬季不需要编制订正图的台站，应在数分钟后再进行一次干湿球读数，记在观测簿该时栏上面空白处，只作计算湿度用，这次湿球温度不抄入气表（该栏记“—”）；而温度的正式记录仍用第一次干球读数。 （五） 气温在-10.0℃以下时，停止观测湿球温度，改用毛发湿度表或湿度计测定湿度。但在冬季偶有几次气温低于-10.0℃的地区，这时仍可用干湿球温度表进行观测。（六） 气温在-36.0℃以下时，改用酒精温度表观测气温。因为已接近水银的凝固点（-38.9℃）。酒精温度表就事先悬挂在干球温度表旁边，安装要示同干球温度表。如果没有备用的酒精温度表，则可用最低温度表酒精柱的示度来测定空气温度。（七） 水汽压、相对湿度、露点温度的查取： 1． 用经仪器差订正的干、湿球温度，从《气象常用表》（第一号）中查取水汽压、相对湿度值。 湿球温度一般比干球温度低或相同。 但冬季湿还需纱布结冰时，也可能有湿球温度稍高于干球温度的现象，此仍可从《气象常用表》（第一号）中查取湿度。但必须注意这种现象是否由于溶冰不当所造成，若是，应按上述（四）中的规定方法上理。 在非结冰季节温度很大或有雾时，湿球温度偶有略高于干球温度的现象（指经仪器订正后的数值），这时湿球温度应作与干球温度相同，进行查取湿度。 2． 露点温度根据查得的水汽压值，从附表-3中露点温度查算表中查得。 三、 维护 （一） 必须注意保持干湿球温度表的正常状态。如发现温度表内刻度磁板破损，毛细管内有水银滴、黑色沉淀的氧化物或水银柱中断等情况，应即换用备份温度表。（二） 干球温度表应经常保持清洁、干燥。观测前巡视设备和仪器时，如发现干球上有灰尘或水，须立即用干净的软布轻轻拭去。（三） 湿球纱布必须经常保持清洁、柔软和湿润，一般应每周换一次。遇有沙尘暴等天气，湿球纱布上明显沾有灰尘时，应立即更换。在海岛、矿区或烟尘多的地方，湿球纱布容易被盐、油、烟尘等污染，应缩短更换纱布的期限。纱布清洁是温度测值准确的重要保证，必须重视。（四） 水杯中的蒸馏水要进常添满，保持洁净，一般每周更换一次。 （五） 使用干湿球温度表时，必须按上级配对下发的两支表同时使用，撤换时也应将两支表同时更换。 |
| 支架 |  |
| 1 | 百叶箱 |
| 2 | 毛发湿度表 |
| 3 | 干湿球温度表 |
| 4 | 最高温度表 |
| 5 | 温度表支架 |
| 6 | 最低温度表 |
| 价格总计 | 6500元 |

人工雨量测量器是用来收集降水的专用器具，并通过与之配套的雨量量筒，用来测定以毫米为单位的降水量。

M6型人工雨量测量器是为传统产品，承水口使用铸铜件，筒身、大漏斗使用镀锌铁板锡焊成型。

M6A型人工雨量测量器是，整体结构采用不锈钢材料，造型美观大方、耐候性好，使用寿命更长。

技术参数

| 型号 | M6型 | M6A型 |
| --- | --- | --- |
| 承水口面积 | 314cm2 |
| 承水口内径 | φ200+0.6 0mm |
| 雨量量筒的标度范围 | 0.05mm～10mm |
| 雨量量筒的最小分度 | 0.1mm |
| 储水器的容量 | 2000mL～2500mL |
| 正常工作环境条件 | -50℃～45℃ |
| 外形尺寸 | φ210mm×792mm | φ225mm×770mm |
| 重量 | 3.8kg | 4.7kg |

M6型人工雨量测量器价格：850元

M6A型人工雨量测量器价格：1000元

E601B型人工科研专用水面蒸发器

客户：

负责人：袁鹏   15910212151

北京博伦经纬科技发展有限公司

E601B型水面蒸发器由白色玻璃钢制作，是一个器口面积为3000cm2，有圆锥底的圆柱形桶，器口正圆，口缘为内直外斜的刀刃形。器口向下6.5cm器壁上设置测针座，座上装有水面指示针，用以指示蒸发桶中水面高度

在桶壁上开有溢流孔，孔的外侧装有溢流嘴，用胶管与溢流桶相连通，以承接因降水较大时从蒸发桶内溢出的水量。
⑵ 水圈：是安装在蒸发桶外围的环套，材料也是玻璃钢。用以减少太阳辐射及溅水对蒸发的影响。它由四个相同的弧形水槽组成。内外壁高度分别为13.7cm和15.0cm。每个水槽的壁上开有排水孔。为防止水槽变形，在内外壁之间的上缘设有撑档。水圈内的水面应与蒸发桶内的水面接近。
⑶ 溢流桶：是承接因降水较大时而由蒸发桶溢出的水量的圆柱形盛水器，可用镀锌铁皮或其它不吸水的材料组成。桶的横截面以300cm2为宜，溢流桶应放置在带盖的套箱内。
⑷ 测针：是专用于测量蒸发器内水面高度的部件，应用螺旋测微器的原理制成（见图12-2）。读数精确到0.1mm。测针插杆的杆径与蒸发器上测针座插孔孔径相吻合。测量时使针尖上下移动，对准水面。测针针尖外围还设有静水器，上下调节静水器位置，使底部没入水中。

- 观测和记录
 每日20时进行观测。观测时先调整测针针尖与水面恰好相接，然后从游标尺上读出水面高度。读数方法：通过游尺零线所对标尺的刻度，即可读出整数；再从游尺刻度线上找出一根与标尺上某一刻度线相吻合的刻度线，游尺上这根刻度线的数字，就是小数读数。
 如果由于调整过度，使针尖伸入到水面之下，此时必须将针尖退出水面，重新调好后始能读数。
 蒸发量=前一日水面高度+降水量(以雨量器观测值为准)-测量时水面高度。
 观测后检查蒸发桶内的水面高度，如水面过低或过高，应加水或汲水，使水面高度合适。每次水面调整后，应测量水面高度值，记入观测簿次日蒸发量的“原量”栏，作为次日观测器内水面高度的起算点。如因降水，蒸发器内有水流入溢流桶时，应测出其量(使用量尺或3000cm2口面积的专用量怀；如使用其它量杯或台秤，则须换算成相当于3000 cm2口面积的量值)，并从蒸发量中减去此值。
 为使计算蒸发量准确和方便起见，在多雨地区的气象站或多雨季节应增设一个蒸发专用的雨量器。该雨量器只在蒸发量观测的同时进行观测。
 有强降水时，通常采取如下措施对E601B型蒸发器进行观测：
⑴ 降大到暴雨前，先从蒸发器中取出一定水量，以免降水时溢流桶溢出，计算日蒸发量时将这部分水量扣除掉。
⑵ 预计可能降大到暴雨时，将蒸发桶和专用雨量筒同时盖住（这时蒸发量按“0.0”计算），待雨停或转小后，把蒸发桶和专用雨量筒盖同时打开，继续进行观测。 冬季结冰期很短或偶尔结冰的地区，结冰时可停止观测，各该日蒸发量栏记“B”；待某日结冰融化后，测出停测以来的蒸发总量，记在该日蒸发量栏内。但不得跨月、跨年。当月末或年末蒸发器内结有冰盖时，应沿着器壁将冰盖敲离，使之呈自由漂浮状后，仍按非结冰期的要求，测定自由水面高度。

季结冰期较长的地区停止观测，整个结冰期改用小型蒸发器观测冰面蒸发 ，但应将E601B型蒸发器内的水汲净，以免冻坏。

技术规格

1. 蒸发桶

a. 口径：618±2mm

b. 圆柱体高度：600mm，锥体高度：87mm，整个器高：687mm

c. 器口厚度：10mm，刃口呈40～45里直外斜形；

d. 水面标志线距器口距离75±2mm；

e. 溢流孔内径15mm；溢流孔底距离口60mm。

2. 水圈

a. 槽宽：200mm

b. 内壁深：137mm

3. 溢流桶

a. 内径：196±1mm(横截面面积300cm);

b. 器深：400mm

4. 量测装置

a． 测针量程：70,100mm;

b． 分辨力：0.1mm；

c． 测杆最小刻度值：1mm；

d． 音响器电源：DC3V

5. 蒸发桶和水圈由玻璃钢材料制作，玻璃钢材料主要为不饱和聚酯树脂和玻璃钢纤维布。

6. 工作环境温度：-40～+50℃

二、 工作原理及使用范围：

在观测场内按规范要求将蒸发桶埋入土中，器口高出地面约75mm；水圈安放在蒸发桶四周。工作时在蒸发桶和水圈内注入一定量的清水。通过测量水面的高度差即可得到水面蒸发量。蒸发桶上壁上装有一插孔座，将电测针的测杆插入该插孔座，并旋转测杆使测针针尖触及水面（音响器响），然后读出测杆和刻度盘（小数位）上的读数，计算两次测量之间的差值即为蒸发量。电测针的测量范围为100mm。

三、 主要优点：

1. 玻璃钢材料导热系数低，与土壤的热交换少，测量值更接近天然水体。

2. 具有不锈蚀、不开裂、寿命长的特点，特别是低温下的抗冻列性能解决了一直困扰水文气象部门的难题。

3. 电测针不仅观读准确，而且可以通过声音判别针尖触水与否，方便用户使用。

价格是4000元