★ 紧凑设计 ★ 导轨安装,一卡即合 ★ 长寿命 
★ 免维护 ★ 高温限制保护 ★ 自带风扇 
紧凑的加热器保障电气柜免受潮湿的侵蚀,高性能集成的轴流风扇提供强大的空气循环,确保控制柜有一个平稳的温度环境,内置的端子连接器更加安全。

HGL046 紧凑型加热器

| 操作电压 | 230VAC 50/60HZ |
| --- | --- |
| 热元件 | PTC电阻,自调整和温度限制过热保护 |
| 温度安全保护 | 在风扇故障的情况下过热保护 |
| 加热器机身 | 拉伸铝 |
| 表面温度 | 最高75℃ （400W) |
| 滚珠轴流风扇 | AC:45立方米/小时(50HZ)54立方米/小的(60HZ)使用寿命50000小时(25℃) |
| 电气连接 | 内部连接端子1.5平方毫米,最大扭矩0.8Nm |
| 连接端子 | UL94 V-0,黑塑料 |
| 安装方式 | 35mm DIN导轨,EN 50022 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 操作/存储温度 | 负45到70℃ |
| 防护等级 | IP20 |

| 型号 | 热输出(W) | 制热量 | WxHxD(mm) | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HGL046-250 | 230VAC, 50/60HZ | 250W | 85x182x85mm | 1.10kg |
| HGL046-400 | 230VAC, 50/60HZ | 400W | 85x222x85mm | 1.40kg |