KTO 011/KTS 011 自动温度控制器

| 温度范围 | 0-60℃ |
| --- | --- |
| KTO 011 NC (常闭) | 当温度达到设定数值时动作,断开线路 |
| KTS 011 NO (常开 ) | 当温度超过设定数值时动作,闭合电路 |
| 切换温差 | 7K(±4K 公差) |
| 感应元件 | 双金属感温材料 |
| 接触器种类 | 突跳式接触头 |
| 接触器电阻 | ＜10m＆#8486;(带连接线) |
| 使用期限 | >100,000 周期 |
| 最高切换负荷 | 250VAC,10(2)A 120VAC,15(2)A 30WDC at 24VDC to 72VDC |
| 连接方式 | 2极端子台,夹紧最大扭矩0.5Nm:钢性线2.5mm2, 钢绞线(线端带铁包) 1.5mm2 |
| 外壳 | UL94 V-0塑料,浅灰 |
| 安装 | 35mm DIN导轨安装 |
| 尺寸 | 60×33×43mm |
| 重量 | 40g |
| 固定位置 | 随意 |
| 适应温度 | -20℃至 +80℃ |
| 防护等级 | IP20 |