COD氨氮测定仪 CN-201A型

产品简述：

该产品可直接测定COD及氨氮，COD是利用密封催化消解，然后进行比色法测量；氨氮是采用纳氏比色法进行测定。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的COD（mg/L）及氨氮（mg/L）值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。
技术参数：

◆COD测定参数： 
1、测量范围： 5～2000mg/L，超过2000mg/L可稀释测定 
2、仪器误差：≤±5% 
3、仪器重复性：≤3% 
4、抗氯干扰：≤1200mg/L 
5、单色波长：610nm 
6、消解温度：165℃±1.0℃ 
7、消解时间：10分钟 
8、光学稳定性：吸光度在20min内的漂移少于0.002A

◆氨氮测定参数： 
1、测量范围：0.02-25mg/L 
2、基本误差： ±3%(F.S) 
3、最低检出限：0.01mg/L 
4、最大功耗：400W 
 仪器特点

1.利用进口高亮度、长寿命冷光源，以及高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。

2.消解仪和主机为独立仪器，不影响光学系统稳定性。

3.消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

4. 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

5.消解、比色用同一消解比色管，其强度、硬度高，可多次重复使用

6. 可各保存COD、氨氮的标准曲线10条及99个测定值，断电不丢失。

7.具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

8.具有USB接口数据上传功能，可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。

9.具有出厂工作曲线恢复功能，以恢复误删曲线的操作。

10.LCD大屏液晶显示，长寿命及低故障率，操作中文菜单显示。