COD测定仪 QCOD-3Mn型

技术参数

1.测量范围：0～10mg/L（超过可稀释测定）

2. 最低检出限：0.20mg/L

3. 最小分辨率：0.01mg/L

4. 示值误差： ≤±4%

5. 重复性 ：≤3%

6. 消解温度：100℃±1.5℃

7. 消解时间：30分钟

8. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

9. 外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

10. 重量： 4kg

11. 正常使用条件： ⑴ 环境温度:5～40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz ⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

1.   用进口高性能、长寿命光源，配以高稳定性光学系统，使仪器重复性更高。

2.   消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

3.    操作简单省时。消解比色不需换管。

4.    消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

5.    可各保存标准曲线10条及999个测定值，断电不丢失。

6.    LCD大屏液晶中文显示，操作方便直观。

7.    具有出厂工作曲线恢复功能。

8.    具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

9.  USB接口，可连接电脑。