X（B)MAJ□/□型机械压滤机

使

用

说

明

书

临朐清泉环保设备有限公司

目      录

一、用途	1

二、型号意义	1

三、结构示意图	1

四、主要技术参数	2

五、结构特征及工作原理	2

六、安装、调试、维护及注意事项	3

七、润滑	5

八、附图	5

九、其他---------------------------------------------------------------------7

一、用途：

X(B)MAJ□/□型全机械压滤机主要用于石油、化工、染料、冶金、食品、医药、环保等行业悬浮液的过滤分离。

二、型号意义：

X(B)MA J□/□

滤板外形尺寸 mm

总过滤面积m2

机械压紧

M：明流A：暗流

一板一框式滤板

厢式滤板

三、结构示意图：

1、尾板    2、横梁  3、滤板  4、头板  5、配电柜  6、减速装置  7、丝母支座

四、主要技术参数：

|  | X(B)MAJ 100/□ | X(B)MAJ 120/□ | X(B)MAJ 140/□ | X(B)MAJ 160/□ | X(B)MAJ 180/□ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总过滤面积m2 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |  |
| 滤板数量 块 | 62(125) | 74(149) | 86(173) | 98 (197) | 110(221) |  |
| 滤室容积m3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 聚丙烯 |
|  | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 钢骨架 |
| 滤室厚度mm | 30 | 聚丙烯 |
|  | 30 | 钢骨架 |
| 滤板外形尺寸 mm | 1000×1000×60 | 聚丙烯 |
|  | 1000×1000×60 | 钢骨架 |
| 头板移动距离mm | 500-900 |  |
| 入料压力 MPa | ≤0.6 |  |
| 充气压力 MPa | ≤0.6 |  |
| 滤板材质 | 双隔膜、增强聚丙烯、钢骨架复合橡胶 |  |
| 电机功率Kw | 4 |  |
| 外 形 尺 寸 | 长mm | 6440 | 7100 | 7820 | 8540 | 9260 | 聚丙烯 |
|  |  | 6440 | 7100 | 7820 | 8540 | 9260 | 钢骨架 |
|  | 宽mm | 1500 | 聚丙烯 |
|  |  | 1460 | 钢骨架 |
|  | 高mm | 1460 |  |
| 重量 约kg | 6400 | 7300 | 8000 | 8600 | 9200 | 聚丙烯 |
|  | 10900 | 12000 | 13500 | 14900 | 16200 | 钢骨架 |

注：括号内尺寸为一板一框式滤板压滤机对应的数据。

五、结构特征及工作原理：

X(B)MAJ□/□型机械压滤机主要由机架、过滤、机械压紧传动系统及电器控制系统等组成。

1、机架 ：

由丝母支座、横梁、头板、尾板连接而成，用于支撑滤板及丝杠。

2、过滤系统：

由滤板和滤布组成。用泵将待过滤的悬浮液输送到已压紧的各个滤室中，悬浮液中的液体透过滤布，通过各滤板上的滤液出口排至机外，悬浮液中的固体颗粒则积聚于滤室中，并逐渐形成滤饼，滤饼充满滤室即完成一个过滤循环。

3、机械压紧传动系统：

由电机、减速箱、大小齿轮、丝杠等组成。由电机旋转与减速机的减速通过大齿轮、丝母，带动丝杠转动完成头板压紧与后退。

4、电器控制系统：

主要部件为接触器、电机保护器，面板设有前进、后退按钮，它控制着整机的动作。

六、安装、调试、维护及注意事项：

1、安装：

  - 安装地基要有足够的强度承接整机的重量。

  - 安装地基地面要平整，水平误差小于1‰毫米。

  - 将滤板安装在机架上，并保证方向要求。

  - 将滤布安装在滤板上，并使各出液孔位置对正，且保证错边不大于5mm。

  - 按图纸要求连接好电源线。

2、调试方法：

（1）启动电机，按下前进按钮，使头板压紧滤板。滤板压紧的程度为电机在瞬间1.5倍的电流，当电流瞬间达到1.5倍的电流时（12A），电流继电器自动停止电机运转。电流过大过小都要调整，既要密封，又要不损坏电机。

（2）返回：按下返回按钮电机反转，头板返回至后方一定距离，在行程开关的作用下停止后退，可卸料。

（3）上述调整结束后，可按下列程序运行试车：

→压紧滤板→给料压滤→反洗（或充气压榨）

拉板卸料 ←    松开滤板←

3、注意事项：

（1）滤布安装必须平整，不许折叠，以防压紧时损坏滤板或泄漏。

（2）电流继电器的调整电流一般不大于12A。

（3）滤板在主梁上移动时，受力应均衡，防止碰坏手把及滤液阀。

（4）控制悬浮液、洗涤液、压缩空气的阀门不得同时打开。

（5）如滤液阀流出的滤液浑浊时，说明该滤板上的滤布已破损，应及时关闭此阀，待机更换该滤布。

（6）清洗滤板和滤布时，应保证孔道畅通，表面清洁。

（7）滤板卸下时应垂直存放，以防变形。

（8）用户在滤布开孔前，必须对滤布进行缩水处理，开孔大小为滤板孔径的70-80%。

4、日常维护：

（1）注意各部连接零件有无松动；如有松动，应及时予以紧固。

（2）扭曲变形的滤板应及时更换。

（3）各相对运动的零件，必须保持良好的润滑。

（4）已破损的滤布应及时修补或更换。

七、润滑

- 丝杠与丝母必须每天进行充分的润滑。

- 大齿轮与小齿轮必须每天进行充分的润滑。

- 齿轮箱经常保持3-5公分的润滑油。

八、附图：

- 地基图：

- 反洗结构示意图：

（1）、反洗管φ45×2.6　　（２）、平焊法兰Pg10Dg40

（3）、胶管截止阀J41X-10φ40

3电器原理图：

| 序号 | 代 号 | 名 称 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF | 空气开关 | DZ47-20A |
| 2 | KM1-KM2 | 交流接触器 | CJ20-10A |
| 3 | KT | 时间继电器 | JS14A |
| 4 | KA | 电流继电器 | DL13-20A |
| 5 | FR | 热继电器 | JR36-11A |
| 6 | FU | 熔断器 | RT18-32 |
| 7 | SB1-3 | 按钮 | LAY3-11 |
| 8 | HL1-3 | 指示灯 | AD11 |
| 9 | SQ | 行程开关 | JLXK1-111 |
| 10 | M | 电动机 |  |

九、其他：

1、合格证

2、装箱单：

3、使用说明书

# Text boxes

型

号

技

术

参

数

项

目