卧式插拔寿命试验机

型号：MK-9950

使

用

说

明

书

使用前请详细阅读说明书

一、产品结构介绍

主机图

控制面板

夹具及偏心装置

二、产品简介

卧式插拔寿命试验机适用于用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、WAFER、圆孔IC座及USB连接线（USB3.0)、HDMI高清线、Display连接线、DVI连接线、VGA连接线等电脑周边连接线多种连接器插拔试验等电脑周边连接线多种连接器的插拔寿命测试。本机试验速度可调、试验次数可预置、试验行程手动可调等。

三、产品参数

1、测试工位：1个

2、试验速度：5-60次/分（旋钮可调，LCD显示）

3、测试行程：0-80mm（手动偏心轮可调）

4、插拔计数器：0-99999999次（可预置，LCD显示，断电记忆功能）

5、导通计数器：0-999999次（导通自动计数，断开停止计数）

6、试验夹具：标准夹持治具

7、试验功能：产品引线导通测试，受损则断开导通计数器停止计数，进行

寿命测试

8、机台尺寸（L×W×H）：550×400×530mm

9、工作电源：AC220V、50HZ

四、注意事项

- 使用本设备之前必须详细阅读此时用说明书，非公司指定的操作人员，请勿

随意使用，否则后果自负；

2、本机器应水平放置于宽敞、清洁、通风的环境中使用。

3、本机器接AC220V电源，注意接地保护，试验结束后，应当关闭所有电源，

拔出电源线；

4、试验前应当检查机器各配件是否损坏或者有松动及各参数功能是否能正常

运行，遇到此类问题，应当及时解决，否则会影响到试验效果；

5、试验中，不要随便触碰机器，遇到突发状况，应当关闭总电源开关，然后通

过详细检查，查明相关情况，需要我司提供技术方面的协助，应当及时联系

我司；

6、试验开始前，请务必用手预试下，避免撞坏产品；

7、试验结束后，应当关闭各电源开关，保持机器的清洁，必要是应当每月对相

关零部件进行加油润滑保养。

五、使用说明

- 注意：使用本机器前。请详细阅读此说明书且派专业人员进行操作，否则后

果自负。

- 准备试品：将测试产品准备好，有需要可对产品进行编号处理，需要导通测

试的则需要产品两端进行引线处理。

3、参数调节：熟知相关参数仪表的设定，将电源线与AC220V电源开关链接，

设计数器10次，按下启动开关，机器开始运行，调节调速器，调到规定的

试验速度，按下停止键。

- 夹持产品：根据产品大小、插拔行程.将整个产品的母端用母夹具夹紧，同

手转动偏心轮，初试公端的夹持位置及插拔行程，调节插拔行程及夹持好公

端，需要导通次数则红黑导通线与导通引出线行程回路。

5、将试验次数计数器与导通次数计数器清零，按下启动键，产品测试开始。

6、试验次数计数器及导通计数器具有断电停止功能，遇到停电等可以下次继续

试验，需要更换产品试验则重复以上相关步骤进行测试；

7、试验结束，记录相关测试结果，通过对比及检查产品的性能，及时得知产

品质量信息；

- 关闭电源开关及数显表电源开关，拔掉电源线，取出测试产品，保机器各部

位的干净，必要时应当用防锈油擦拭。

六、出厂检测报告

出厂日期: 2014年04月21日

| 产品名称 | 检验项目 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卧式插拔寿命试验机 | 电机 | 运行正常 | 建议 2014年04月 21日进行再一次效验 |
|  | 计数器 | 运行正常 |  |
|  | 整机结构 | 合理 |  |
|  | 附件 | 备齐 |  |
|  | 噪声 | 正常 |  |
|  | 试验测试 | 符合要求 |  |
|  | 设备外观 | 良好 |  |
|  | 整机性能检测 | 合格 |  |

经审核：本机符合标准，准予出厂。

七、保修卡

此保修卡两份，一份由客户保管，一份由供应商作年度总评用（注：此卡一旦丢失或者转移，机器保修失效，请注意保存；机器相关铭牌请不要随便撕毁，否则保修失效。）。

| 出厂时间： | 2014年04月21日 |
| --- | --- |
| 维修期限： | 2015年07月21日 |

注：

本机由于操作不当及人为损坏、一切自然因素引起的天灾祸、相关消耗品除外，机器保修一年。在保修范围内，我司提供免费的维修服务，根据客户要求现场维修，应当积极配合我司相关技术人员进行维修，具体相关的费用双方通过协商洽谈。需要返厂维修，相关费用双方通过协商洽谈！

八、设备清单

- 卧式插拔寿命试验机1台；

- 内六角扳手一套；

- 电源线一根；

- 说明书一份（内含出厂检测报告、保修卡、设备清单等）。

# Text boxes

偏心装置（打松内六角螺丝，调节手柄，可调节插拔行程）

右夹具（固定公端产品）

左夹具（固定母端产品）

控制面板

计数器：设定以及显示试验次数。按移动光标，增加次数，为次数清零。一般出厂设置为四位计数，上排已经测试次数，下排设定次数。需要改为八位计数，一直按，显示29-1，按显示为31-1即可，此时上排最左端显示最高位，上下排呈S形位数变小，按下可查看测试次数。

启动:按下插拔测试

电源：拨动I/O开关电源

停止：按下试验停止

调速器：调节旋钮从左至右速度逐渐增大

导通计数器：显示插拔导通次数

转速表：显示插拔频率。单位：次/分

偏心轮装置：打松内六角螺丝，拧动右边手柄，调节插拔行程，然后打紧内六角螺丝

右夹具，拧动两端手柄，夹紧公端产品。

左夹具：拧动两端手柄，夹紧母端产品。拧动上面手柄，可调节夹具上下高度