Dongguan Bowen Equipment Technology Co., Ltd.

振动试验台，东莞振动试验台，模拟振动试验台，包装箱振动试验台

东莞市博文仪器设备科技有限公司凭着卓越的品质和优良的服务,发展迅猛

已成为能够自主生产振动试验台研发振动试验台和销售振动试验台的专业性制造商.本司拥有一批生产、制造工艺精湛的人

才队伍和完善的管理体制从产品的材料选择,加工过程,性能检测,售后服务,

层层严格把关,分工到位,确保给各产商、经销商提供满意的产品，现公司

在向着“零缺陷”的目标迈进杜绝不良品的产生和销售，让各行客户买的放

心，用得开心。

产品简介；

模拟运输振动试验台，FL-8629

振动试验台主要检测产品包装设计是否符合运输条件的简单而必要的手段，只有符合标准的检测设备，才能作到质量保证，避免不必要的损失。本运输台是根据欧美ASTM运输标准要求回旋振动及1英寸的幅度标准，并参照欧美同类设备改进制造而成，具有精度高，噪音低，操作方便，价格低廉等优点，可、工作台面为不锈钢，美观耐用，振动试验台广泛用于测试玩具、电子、家私、礼品、陶瓷等产品的包装检测。

结构特点

1. 振动试验台采用重型槽钢底座配减震橡胶，运行平稳，负载能力强

2、用铝材配合手轮机构固定被测产品，方便灵活

3、传动部分采用同步静噪皮带，直流电机缓冲启动，可使噪音降到最低

振动试验台主要参数：

1、使用频率：100～300（rpm）±2%

2、标准振幅：1英寸  25.4mm±5%

3、振动方式: 回转振动（俗称跑马式）

4、参考车速：25～60±10%（km/h）

5、最大载重：70(kg)

6、定时范围 ：0—99.99(H/M/S)主要用于设置测试时间

7、工作台有效尺寸：100×120（cm）

8、机体外型尺寸：L1000×W1200×H700（mm）

9、整机重量: 约200kg

10、电   源：220V/750W

11、最大电流：10A

。