XZBH型周边传动刮吸泥机介绍

一、适用范围
　　该机适用于大中型辐流式二次沉淀池的排泥与除渣。
　　该机为中心支墩双（单）周边传动，其传动力矩大、节能。采用中心进水和排泥，周边排水，保证水流均匀，利用液位差自吸式排泥。设有过载保护装置，可与微机联网控制。
二、主要技术参数：

三、结构特征及工作原理

该机由工作桥、集泥盘、集泥槽、排泥罐、刮泥板、吸泥管、中心支墩、集电器、稳流筒、撇渣装置、排渣装置、溢流堰及驱动装置等组成。

污水从中间进水管进入池内，沉淀后从周边溢流堰经清水槽流至池外。在驱动装置驱动下，工作桥及刮吸泥装置绕中心匀速转动，沉淀于池底的污泥在刮板运动中集中于吸泥管管口处，由于存在液位差，污泥被吸泥管吸入经集泥槽、集泥盘、中心罐、中心排泥管排至池外。