如 何 选 购 滤 油 机

随着国际油价的不断攀升，越来越多的人将注意力转移到“废油再生过滤净化使用”项目上面来。现目前市场上常用的滤油机包括：真空滤油机、板框滤油机、过滤加油机、离心滤油机、聚结滤油机几种。相比其优劣情况，作如下分析：

如果只是过滤油品中的杂质可以考虑板框滤油机和过滤加油机两种设备。板框滤油机采用物理压力原理，主要针对中、低黏度的油品进行过滤净化，过滤材质为滤纸，需要定期更换。过滤加油机采用的是多级滤芯逐级过滤净化，过滤材质为滤芯。

真空滤油机、离心滤油机、聚结滤油机都有除杂质、水分、破乳化等功能。但根据油品本身的特性，又有相应的区别。聚结滤油机主要针对轻质油、燃油类油品。如：煤油、柴油、汽油等。因为此类油品本身闪点低，挥发性强，而聚结滤油机刚才适应其特点。设备本身不加热，主要采用聚结滤芯和分离滤芯，把油品中的杂质和水分分离出来，最终达到油品的使用标准；离心滤油机主要采用高速旋转产生离心力的原理，利用油品中不同物质的密度不相融的特性分离各种杂质、水分。设备主要针对中、低黏度的油品进行过滤分离，脱水效果不彻底，且造价相对比较昂贵，需结合使用单位的购买能力。

基于以上原因，现市场上大多数滤油机厂家都推荐使用真空滤油机。一是考虑到设备除水效果比较明显，二是因为其造价相对低廉，维修方便，消费单位容易接受。真空滤油机过滤净化油品主要是通过两部分来操作完成：一是过滤杂质部分，采用多级滤芯过滤，保证油品中含杂颗粒的精度；二是过滤水份部分，采用在真空负压状态下分离油品中的水分和气体，保证油品的净化效果。此步骤主要是在真空罐内完成。

详情请咨询：重庆环润机械有限公司  吴栋林 18375975688