TYA系列润滑油真空滤油机 安装与调试

1、将润滑油真空滤油机进油管接在用油设备、储油容器等出油口，或油箱底部排污口上；出油管接在用油设备、储油容器管路进油口上返回油箱，并连接好进出油软管，以防跑油。

2、本机电源为三相四线制，按本机总功率大小接好三相四线电源，（必须有可靠的接地线，本机才可运行）。

3、检查是否需要更换或补充真空泵油。

4、点动真空泵、输油泵按钮，应无卡和偏心振动现象，真空泵旋向与箭头标示方向一致。

5、检查各油、气、水管路应无泄漏。

6、启动真空泵，运转5分钟再停真空泵，关闭进油阀，此时真空表读数应不变或下降很慢，否则，应消除漏气现象。

7、通过换热器口，冷凝器内流入自来水至最高水位，有水源时，进水口接上水源。北方冬季零下温度时，应加冷冻液，以防结冰而不能正常运行。

8、检查温控仪是否正常，先从温控仪尾部拔下探头线，打开温控开关，用一导线去将探头插座的二端瞬时短路和断开，应看到指针摆动，否则，应进行检修，温控仪正常后，再插好探头线（此项工作出厂时已完成）。

完成了上述调试工作后，就可投入操作使用。

TYA系列润滑油真空滤油机 操作步骤：

1、启动真空泵，使真空度稳定在-0.070~-0.095之间。

2、开启进油阀，当真空罐油位达到中线时，先打开出油球阀后，启动排油泵。

3、当进出油正常后，根据需要启动加热器，并将温度预设钮设置到50~90℃。

4、当净化含水较多的油液时，注意观察，若真空泵油被乳化，应及时注入真空泵油。

5、油中分离出的水份，将沉积在储水器内。当从水位计上看到水位已达上限时，需停机解除真空，从排水阀放出余水，然后继续操作本机。

6、当本机的进油过滤器和精密过滤器因油中杂质阻塞时；应从过滤器下部放尽污油或清洗滤芯后重新投入运行。

7、停机前，提前10分钟关闭加热系统，待温度降温后，再停止真空泵。待油排尽后，再停止排油泵，关闭总电源。

8、处理后的油品根据情况可适当向油中添加本公司提供的油品增效改质添加剂，可以大幅度改善油品品质，弥补油品中消耗掉的添加剂。