10通道台式农药残留速测仪

【检测原理和检测范围】

农药残留检测仪根据国家标准GB/T5009.199-2003研制，主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测，特别适用于各级食品安全检测机构实验室及现场执法使用，此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测，餐馆、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等
【技术指标】
◆通道：10个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰
◆波长：410nm±2nm
◆重复性：±0.1%(A) 
◆重复抑制率：≤10%
◆吸光度准确度：±2.0%
◆稳定性：≤0.003A/3min
◆线性误差：±1.0%
◆尺寸：360X300X125(mm) 
◆打印技术：内置微型打印，采用热敏打印技术
◆检测范围：0—100%
◆检测下限：0.1-3.0mg/kg
◆外观：240X128 LED大屏幕液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观
◆采用USB和RS232两种接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息
◆智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障
◆自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型热敏打印机，可实时打印检测结果
◆内置大容量电池，便于现场执法检测

10通道台式农药残留检测仪清单

价格：12800元/套

| 项目 | 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 机 箱 | 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 仪器电源适配器 | 5V3A | 个 | 1 |  |
|  | 3 | USB线 |  | 条 | 1 |  |
|  | 4 | 仪器使用说明书 |  | 本 | 1 |  |
|  | 5 | 食品安全监控软件 |  | 张 | 1 |  |
|  | 6 | 合格证/保修卡 |  | 张 | 1 |  |
| 配 件 箱 |  | 电子天平 | 100g/0.01g | 台 | 1 |  |
|  |  | 三角烧瓶 | 50ml | 个 | 5 |  |
|  |  | 西林瓶 | 10ml | 个 | 8 |  |
|  |  | 比色皿 | 10mm | 个 | 10 |  |
|  |  | 可调移液器 | 20-200UL | 把 | 1 |  |
|  |  | 移液嘴 | 1-5ml | 个 | 20 |  |
|  |  | 吸头盒(带吸嘴) | 96孔 | 个 | 1 |  |
|  |  | 玻璃棒 | 30cm | 根 | 1 |  |
|  |  |  | 10cm | 根 | 5 |  |
| 配 件 箱 |  | 漏斗 | φ40 | 个 | 5 |  |
|  |  | 剪刀 |  | 把 | 1 |  |
|  |  | 镊子 |  | 把 | 1 |  |
|  |  | 美工刀 |  | 把 | 1 |  |
|  |  | 快速定性滤纸 | φ70 | 盒 | 1 |  |
|  |  | 大口塑料瓶 | 500ml | 个 | 1 |  |
|  |  | 烧杯 | 500ml | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 250ml | 个 | 1 |  |
| 试 剂 | 18 | 酶试剂 | 500次 | 盒 | 1 |  |