QVKS康双

F2E-260B-230 电    机：电容器运转感应外转子的电机
电机保护：标准速度下超温保护装置，半速或低速下自动保护
允许周围温度范围：-25℃~+85℃(运行时)，-30℃~+90℃(贮藏时)
绝缘抗阻：DC500V电阻表测量可以达到100M Ω以上
绝缘耐压： AC 2500V  0.5mA  50/60Hz
绝缘隔绝等级：F级。防护等级：IP 55
单机重量: 2.9Kg

一般规格(点击关闭)

曲线特性图点击关闭

材料点击关闭

机    架 ： AZ91D镁合金压铸成型，抗腐蚀处理。
风    叶 ：金属钢板冲压成型,叶片直接焊接在电机转子上，表面阴极电泳防腐蚀处理。
轴承形式：NSK 滚珠轴承。
电源连接：PA-10 端子接线。

寿命测验点击关闭

滚     珠：45℃时65，000小时。
                 60℃时35，000小时。

安装尺寸图点击关闭