一、用途及特点
   随着污水排放标准不断提高和二级生化处理工艺的不断发展，污水处理过程中排出污泥的性质发生了变化。因此，污泥浓缩阶段的设计思路和设备选择也需做相应的调整，例如生物除磷工艺产生的污泥不宜在沉淀时和浓缩时停留的时间过长，为了缩短污泥浓缩的停留时间提高污泥浓缩的效果，降低后续设备的投资和运行成本，已成为用户的迫切要求，所以采用机械浓缩设备取代传统的污泥浓缩也势在必行。
        我公司与有关科研部门共同合作，吸取目前国外最新
机械浓缩、压榨脱水的原理和技术，开发研制而成全新一代机械浓缩。压榨脱水一体化设备-------DNQ型带式浓缩过滤一体机。
       污泥浓缩的停留时间：传统污泥浓缩池停留时间一般需要十小时以上，而带式浓缩段的脱水停留时间平均只有几十秒至1~2分钟，带式浓缩段设计成全密封，倾斜式重力浓缩，增加了进料部分静压头，提高脱水效率；浓缩段和压滤段的传动均采用无极调速，以求达到最佳工艺匹配；滤带纠偏装置：采用启动反馈单侧自动纠偏，张紧为气动张紧，运行操作灵活，维修简单方便。进料斗、接水盘材质均为不锈钢材质，耐腐蚀性强。
      适用于造纸、印染、制革、酿造发酵、城市生活污水、矿山等污水处理中所产生污泥的脱水。
  本机所有接水盘及料斗均采用不锈钢。耐蚀性能强，本机连续运行，重力脱水部分长，脱水效果好，本机可根据污泥性能，进泥量多少，投加不同量的絮凝剂，自由调节滤带涨紧力和滤带移动速度，滤带设有可靠的跑偏自动校正装置。本机特有的浓缩装置，缩短了停留时间，提高了污泥的浓缩效果，降低了后续设备的投资和运行成本。

| 参数 型号 | 带宽 mm | 功率KW | 冲网水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压滤段 | 浓缩段 | 副机 | 水量m³/h | 水压MPa |
| DNQ-500 | 500 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 5 | 0.5 |
| DNQ-1000 | 1000 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 8 | 0.5 |
| DNQ-1500 | 1500 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 12 | 0.5 |
| DNQ-2000 | 2000 | 3 | 1.5 | 1.1 | 15 | 0.5 |
| DNQ-2500 | 2500 | 3 | 2.2 | 1.5 | 20 | 0.5 |