AIC厌氧反应器是一种高效的多级内循环反应器，是第三代厌氧反应器的代表类型 (UASB为第二代厌氧反应器的代表类型)，与第二代厌氧反应器相比，它具有占地少，容积负荷高、布水均匀、抗冲击能力更强、性能更稳定、操作管理更简单等特点。当进水COD为l0000-15000mg／l时，第二代UASB反应器一般容积负荷为5—8kgcOD／m 3·d；第三代AIC厌氧反应器容积负荷率可达lO-18kgCOD／m3·d。与第二代厌氧反应器相比，IC具有如下优点：

1．具有很高的容积负荷率
    AIC厌氧反应器由于存在着强大的内循环、传质效果好、生物量大。其容积负荷远比普通的UASB反应器高，一般可高出3倍左右。处理高浓度有机废水，当COD为10000-15000 mg／l时，容积负荷率可达lO-18kgCOD／m3·d 。
    2.节省基建投资和占地面积
    AIC反应器比普通UASB反应器高3倍左右容积负荷率，是普通UASB反应器占地面积的1／4-1／3左右,所以可以降低反应器的基建投资。AIC反应器不仅体积小，而且有很大的高径比，所以占地面积特别省，非常适用于紧张的厂矿企业新、扩建工程。
    3.抗冲击负荷能力强
   AIC反应器实现了自身的内循环，循环量可达进水的10—20倍。因为循环水与进水在反应器底部充分混合，使反应器底部有机物浓度降低，从而提高了反应器的耐冲击负荷能力；同时大水量也使底部污泥得以均散，保证了废水中的有机物与微生物的充分接触反应，提高了处理负荷。
    4.出水稳定性好
    因为AIC反应器相当上下两个UASB反应器的串联运行，下面一个反应器具有很高的有机负荷率，起“粗”处理作用，上面一个反应器的负荷低，起“精”处理作用，使出水水质好且稳定。

二、AIC厌氧反应器运行技术指标
现以我公司设计调试的柠檬酸污水处理工程AIC厌氧反应器运行技术指标为例：

通过AIC厌氧反应器的运行技术指标分析，AIC厌氧反应器COD去除率高，容积负荷高，产气量大，运行成本低，经济效益明显，适用于中高浓度污水处理。