杭州来涞科技有限公司

24小时服务电话：13375714824 ； 0571-61038777

HT3000雷达测速仪规格参数

天线类型：平板型微带阵列天线       
工作频率：24.15GHz
频率偏离误差：≤ ±45 MHz
天线波束宽度: 5.5°×6.5°a
发射功率：5mW
工作温度范围：－20℃～＋60℃
工作湿度范围：5%RH~95%RH
测速范围：（5～ 240）km/h
测速准确度： ≤ ±1km/h  
反应时间：26ms
方向信息：无
电源：12VDC
功耗：～ 2.5 瓦
尺寸：210mm×2000mm×60mm （含背架）
重量：毛重1.0kg,净重0.9kg

HT3000机动车雷达测速仪技术参数

机动车雷达测速仪为一种雷达设备，其工作原理为雷达所发射的高频信号照射在其作用范围内的移动目标反射时改变频率值（多普勒效应）。这种多普勒频移正比于移动目标的速度。

HT3000机动车雷达测速仪的主要特性为狭窄的辐射场型，保证狭窄的探测区域。被监控的目标车进入狭窄的探测区域之后，雷达测速仪发送触发信号,通过RS-232和RS485通讯协议与外部控制设备（计算机）连接。

测速仪的结构是防水抗撞机箱，包含高频发射器、微处理器和数据处理交换电路板，全部安装于密封外壳内。

测速仪用于连同外围设备同时工作，通讯通道用RS-232 和 RS-485。

1.雷达发射角度

本测速仪为微波辐射仪器，采用矩阵式平板天线，天线辐射场型狭窄。空间探测区域由辐射场型角度确定，角度参数为 (辐射强度大于-3dB的空间区域)：

    - 水平界面： 5.5°

    - 垂直界面： 6.5°

2.准确度

测速仪测速准确度为  (1 km/h。

3.连接

与外部设备的连接和电源的供给通过多线头连接进行，包括：

- RS-232 连接器，传输速率为 9600 bit/s (串口，3芯), 用于测速仪控制以及向外部设备输出被测车辆信息（见表1）；

- RS-485连接器，传输速率为 9600 bit/s (串口，3芯), 用于测速仪控制以及向外部设备输出被测车辆信息（见表1）；

- 测速仪电源 (2芯);

4.环境条件：

- 环境空气温度在零下40℃~零上60℃范围内；

- 25℃下相对湿度98％；

- 震动200Hz , 小于2g

- 10ms 内撞击，小于5g

5.雷达频率

- 测速仪发射工作频率为24.105~24.195 GHz

- 测速器发射功率应不大于25 mW

6.电源要求

- 供电电压（直电），12V

- 测速仪耗用电流应不大于250 mA

7.测速仪构造

外形尺寸，mm，不大于：宽度160	高度160厚度90

测速仪重量：不大于2公斤

8串口通信协议

与测速仪连接的RS232通信串口应有下列设置：

-  波特率			9600 比特/秒

-  停止位			1

-  数据位			8

-  奇偶校验			无

串口协议对应表格如下：

| 第1字节 | 速度值百位 | 0x30--0x39 |
| --- | --- | --- |
| 第2字节 | 速度值十位 | 0x30--0x39 |
| 第3字节 | 速度值个位 | 0x30--0x39 |
| 第4字节 | 小数点 | . |
| 第5字节 | 小数点后一位 | 0x30--0x39 |
| 第6字节 | 回车换行 | 0x0d |
| 第7字节 |  | 0x0a |
| 波特率9600 无校验 一个停止位 |  |  |

RS485输出格式：

车辆在进入检测区域时触发并给出速度值，共计4个字节，

| FC | 触发信号 |
| --- | --- |
| FA | 速度数据包前缀 |
| S | 速度值，十六进制，单位KM/H |
| 00 | 内部字节 |

目标信息格式

雷达测速是主动模式，不需要给雷达发送特殊命令，当有车辆经过检测区域（不区分来向和去向），并满足设定的限速及信号强度时，雷达会自动给出触发信号。

也就是测来向（反向）车辆。

车辆在进入检测区域时，雷达就立刻给出触发信号及速度值，格式如下

RS485信号可以用来接电脑和摄像机等。