依客思BEJ51防爆接线箱说明书

。

乐清市依客思电气有限公司BEJ51防爆接线箱

一、适用范围 ◆爆炸性气体环境：1区、2区 ◆场所中危险气体或蒸气：IIA、IIB ◆温度组别：T1-T6 ◆户内、户外 二、型号含义 BEJ51－□/□T□/□L□/□B□/□R□/□ 三、产品特点 ◆可适用于400V/230V及以下线路中作为连接各种电器、仪表设备的分线、接线之用，也可作自控或通讯的信号或电源线的连接。 ◆铸铝合金外壳。表面喷塑。 ◆端子、出线方向。数量及公称直径可变化。 ◆钢管或电缆布线，电缆布线须配电缆密封接头。 四、结构形式 代号 a b c d e 规格 G1/2' G3/4' G1' G1 1/4' G1 1/2' 五、外形及安装尺寸举例 六：防爆接线箱使用与维修 ◆安装时，将接线箱盖和引入装置打开，根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸，然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至腔内，紧固压紧螺母使电缆密封，不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆，并紧固好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上，接好接地线，合上盖，把盖用螺栓紧固即可使用； ◆ 接线箱不得随意拆卸，维修时先断开前级电源后，才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆接合面，维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油，将盖合好后，各部分螺栓（钉）紧固后才能使用； ◆ 接线箱应定期检查，发现电缆引入装置的密封圈老化变质及其他零件损坏应及时更换。

-------------------------------------------------------------------------------