数显恒温水浴锅使用说明书

一、产品简介

电热恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物制品，也可用于医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业、科研单位作精密恒温和辅助加热。广泛用于环境监测、卫生防疫、医疗、生化、食品加工、冶金化工和大专院校科研单位的各类实验室、化验室，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。

二、重要提示

（一）电源插座选用单相三芯，根据用户(单位)的电力运行方式，必须设有漏电保护装置。

（二）仪器工作打开工作室盖时，需谨慎操作，防止烫伤。

（三）仪器发生故障，工作人员不可擅自拆开，必须请专业人员修理，避免造成危险（害）。

（四）长时间停止工作，应切断电源。

（五）不可干烧，防止意外事故发生。

三、注意事项

（一）仪器放置平整，工作过程中不可移动仪器，以免造成人员意外伤害或仪器损坏。

（二）不可放在剧烈震动和污染环境中使用。

四、产品特点

（一）本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，工作室水箱选材不锈钢，有优质的抗腐蚀性能。

（二）温控系统选用高精度传感器和集成原件，电路经过精心设计，使控温精准可靠。控温精度高、数字显示、自动控温、操作简单、使用安全。

五、技术参数

| 型号 | 数显恒温水浴锅 |
| --- | --- |
|  | HH-1(单孔) | HH-8(双列四孔) |
| 电源电压 | 220V±10% 50Hz±2% |
| 输入功率 | 300W | 1800W |
| 控温范围 | 室温－100℃范围内任意调节 |
| 最大误差 | ≤0.5℃ |
| 恒温波动度 | ≤±0.5℃ |
| 内胆尺寸（MM） | 160*160*120 | 600*300*120 |

六、使用

设定时，按SET键可设定或查看温度设定值。按一下SET键，温度显示字符开始闪动，表示仪表进入设定状态；此时，按“▽”设定值减小，按“Δ”设定值增加，常按住“▽”“Δ”键，数字快速增减变动。到达设定数值时，再次按SET键，仪表会到正常工作状态，温度设定完毕，加热工作开始，温度显示器左上角指示灯亮。温度显示当前温度值，达到设定温度时，进入恒温状态，恒温显示器左上角指示灯熄灭。

上海旌派仪器有限公司

联系人：夏莎莎

手机：18721606967

电话：021-61722009

传真：021-34790213