Jipad-8D型多功能血液溶浆机

产品说明:

Jipad-8D型多功能血液溶浆机适用于血液中心，临床输血科、医院、血液制品生产单位，医学实验室，减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者，是血库理想的配套工具。

主要特征:

1.智能微电脑控制器，数字显示温度，振荡频率、时间。

2.任意设定温度，水温差不大于±0.2℃。

3. 多功能血液溶浆机内胆采用防菌镜面不锈钢，大敞口水浴便于清洁，排水管连接简便，排水迅速。

4.水循环系统，摆动功能，解冻更迅速、更充分、无瞬间温差，不破坏血浆有效成份，以红细胞非常安全。

5.通用性强，适用于折叠冷冻血浆袋、平放冷冻血浆袋手工分离血袋、机采血袋，超大容积血袋，加温生理盐水，融化冷冻工细胞和冷沉淀。

6.采用柔性、导热性能良好的材料，将血浆袋和水隔离开，从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生。

7.将摆动装置和循环水有机结合在一起，适合于血站及医院冰冻血浆及血小板的解冻。

技术参数:

1.温控37℃±0.5℃

2.温控精度±0.2℃

3.Jipad系列智能微电脑控制，数码显示温度，时间，振荡频率。

4.加热功率≤1200W

5.解冻时间≤8min

6.最大化浆量≤8-16袋(100-200ml)

7.有不可移动不医用锈钢解冻蓝8只

8.设有自动双臂往返摇摆,振荡频率≤300次/分钟（数字显示）

9.工作尺寸：400*450（mm)

10.外形尺寸：590*430*475（mm)

11.外形尺寸：590*430*475（mm)

12.定时范围：0-120(min) 13.电源电压：220V 50HZ

14：产品型号：Jipad-8D

品牌：上海旌派

电话：021-61722009

多功能血液溶浆机实物图片：