中华人民共和国煤炭工业部

通 用 设 计

PXWI（II)型配水闸阀

施工设计说明书

上 海 黔 沪 电 动 阀 门 有 限 公 司

一、主要特点及用途

PXW系列矿用配水阀是在原PZ1型的基础上进行了改良设计；PXW-II型是在改良设计的基础上增加矿用阀门电动装置，来满足煤矿水泵房无人值班，全自动化生产的需求。

PXW系列矿用配水阀具有结构简单、密封性能好、清污方便、操作灵活、省力等特点，主要应用于井下泵房吸水井的配水之用。（I型为手动操作）

二、技术参数

| 型 号 | PXWI(II) 200 | PXWI(II) 300 | PXWI(II 400 | PXWI(II) 500 | PXWI(II) 600 | PXWI(II) 800 | PXWI(II) 1000 | PXWI(II) 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径（毫米） | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 介 质 | 水 |
| 介质温度 | 常温 |
| 操作行程（毫米） | 216 | 216 | 216 | 216 | 290 | 290 | 341 | 341 |
| 压力（公斤/厘米） | 工作压力 | 1 |
|  | 试验压力 | 2.5 |
| 操纵方式 | 手 动 | 电 动 |
| 重量 （公斤） | 带法兰短管 | 155 | 220 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 | 1650 |
|  | 不带法兰短管 | 135 | 190 | 289 | 345 | 494 | 650 | 1122 | 1350 |

三、采用说明

1、水泵房板底标高和水仓（或配水巷）入口标高之高查H与连接杆长度h值，本设计考虑四种情况，如下表所示：

| H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h | PXWI(II) | 200 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
|  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | PXWI(II) | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
|  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | PXWI(II) | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 |
|  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | PXWI(II) | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |
|  |  | 1200 |  |  |  |  |

各采用和使用单位，根据实际情况选用，如订货时能提出ｈ值，则按订货单位要求加工，否则连接杆长度按Ｈ=５０００时供货，连接杆一端的法兰根据实际需要的ｈ值在现场焊接。

2、本配水阀所带的法兰短管，如使用单位不需要，订货时应说明，否则一同供货。

3、该配水阀由淄博盈润机械有限公司成套生产供应。

4、结构及安装尺寸                                 单位：毫米

|  | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | d1 | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PXWI(II) | 200 | 350 | 295 | 330 | 85 | 120 | 30 | 500 | 700 | 780 | 150 | 250 | 625 | 1250 | 260 | 260 |
| PXWI(II) | 300 | 450 | 395 | 430 | 85 | 120 | 30 | 500 | 700 | 880 | 200 | 300 | 525 | 1250 | 260 | 260 |
| PXWI(II) | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 250 | 642 | 723 | 1250 | 300 | 300 |
| PXWI(II) | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 |
| PXWI(II) | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 |
| PXWI(II) | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 |
| PXWI(II) | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 |
| PXWI(II) | 1200 | 1360 | 1310 | 1390 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 650 | 950 | 1229 | 1500 | 400 | 400 |

|  | b1 | b2 | c | c1 | c2 | n*d1 | 2*d1 | n*d2 | n*d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PXWI(II)-200 | 400 | 400 | 210 | 150 | 60 | 4xφ18 | 2xφ14 | 4xφ17 | 16xφ23 |
| PXWI(II)-300 | 400 | 400 | 260 | 190 | 60 | 4xφ18 | 2xφ14 | 4xφ17 | 16xφ23 |
| PXWI(II)-400 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 4xφ18 | 2xφ14 | 4xφ17 | 16xφ23 |
| PXWI(II)-500 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 4xφ18 | 2xφ14 | 4xφ17 | 16xφ23 |
| PXWI(II)-600 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4xφ19 | 2xφ17 | 4xφ22 | 20xφ25 |
| PXWI(II)-800 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 4xφ19 | 2xφ17 | 4xφ22 | 24xφ30 |
| PXWI(II)-1000 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 4xφ20 | 2xφ20 | 4xφ22 | 28xφ30 |
| PXWI(II)-1200 | 500 | 500 | 830 | 450 | 100 | 4xφ20 | 2xφ20 | 4xφ22 | 30xφ32 |