台湾丸荣主轴拉力计

主轴拉力计是专用于测量主轴拉刀力的测量设备，由于该测量设备的特 殊性，目前，省、市计量机构无法实现对该测量设备的检定，测量设备必须进行周期检定

主轴拉力计是用来测量锥度为7：24主轴拉力的测量装置，可以快速地测量机床主轴的拉刀力，目前使用的主轴拉力计为SK系列，有数显和指针两种读数形式。

立式铣镗、卧式铣镗、龙门铣镗、落地铣镗、车铣等系列数控产品的机床主轴锥孔大多为7:24锥度，主轴内的拉刀系统由一组碟簧组成，拉刀系统的拉力将刀具拉紧，使刀具与主轴紧密结合，根据机床自身的特点，每种产品的拉刀力大小不同。适宜的拉刀力将刀具拉紧后使刀具的锥柄与主轴锥孔紧密接触，刀具夹紧牢固，不松动，否则刀具夹紧不稳固影响加工精度，对于高精度零件的加工，特别是高精度的深孔加工，刀具的跳动，摆动对零件的加工影响就更大，因此，准确测量主轴拉刀力尤为重要。

主轴拉力计是一款用于测量拉杆拉力大小的仪器。拉杆拉力对于评估机器质量是非常重要的。由于机械的疲劳，比如弹簧的磨损、破损等问题，会使主轴拉力下降到一个特定的值，由此可能引发一系列的后果：

l       主轴磨损增加

l       主轴震动，从而影响工件的表面光泽度

l       微动，影响主轴锥度和拉紧力

l       意外磨损

l       使用寿命减少

l       机器操作者的安全性
如果将此主轴测力器加入到您预防、维护的计划中去，它会提醒您拉力值的减小，从而防止以上情况的发生。早期预防效果有：

l       避免不必要的机械停车。

l       避免许多无法定义的问题，比如：过度的磨损、使用寿命的损失和破损等现象

油压机械式结构，高稳定性
确认拉力计上的栓规格是否与主轴夹爪的规格相对应

将拉力计及主轴前端锥度部位擦拭干净后，夹持拉力计即可

ISO20   测量范围：0-50kg/cm²    拉力范围：100-120kg

ISO25   测量范围：0-50kg/cm²    拉力范围：100-150kg

ISO30   测量范围：0-50kg/cm²    拉力范围：200-500kg

ISO40   测量范围：0-150kg/cm²    拉力范围：500-1100kg

ISO50   测量范围：0-250kg/cm²    拉力范围：1500-2200kg