以

人

为

本

臻

求

完

美

辽阳佳誉仪器仪表有限公司

地址：辽阳市太子河经济开发区荣兴路122号

电话：0419-3149933、3148835

传真：0419-3149944

邮编：111000

网址：www.lyjiayu.com.cn

UL-1

阻旋式料位计

安装使用说明书

ISO9001认证合格单位

阻旋式料位计

□概述：

阻旋式料位计由电机驱动叶片旋转，当物料阻挡叶片时，电机带动开关动作，输出一个开关信号，实现对料位的控制和报警功能，可广泛应用于矿粉、化肥、水泥、煤粉、粮食等各种料仓内固体物料的上、下限报警或控制。

□技术参数：

物料形态：粉、粒状

粒度：≤20mm　        容重：≥0.5g/cm3

物料温度：常温型0～55℃；高温型55～185℃

物料湿度：以不粘附叶片为限

环境条件：温度：-10～55℃；湿度：≤85%

仓内风压：≤0.6Mpa

旋转速度：6r/min

信号延迟时间：1-5S

工作电源：220V.AC，50Hz    输出触点容量：250V.AC，5A

连接方式：螺纹：G11/2″  法兰：DN65　PN0.6或按用户要求

传动杆长度：标准型：150～500mm；加长型：500～1200mm

□仪表安装：

侧装仪表：在安装时要躲开下料口，防止物料直接冲击，检测杆长度应超过上下挂料层。

防爆型仪表：安装要求符合防爆现场规定。不可以带电进行调试操作。仪表在安装前于安全场区调试好后再进行安装，并且安装好所有仪表及防爆设施后，方可送电。

－1－

□外形结构：

□接线端子：

□订货须知：

※请按型号标记注明各项参数；

※另外注明介质名称及粒度；

※如选用法兰连接，请提供法兰规格及标准；

—2—