天然气专用球阀根据压力可分为：高压  低压   超高压 三种压力，其中高压是天然气管道中的常用压力，一般家用的都是低压，加气站、加气车、加气机、天然气高压管道也都是用的高压，其中特殊环境用超高压。以下重点介绍高压的。

天然气专用球阀

工作原理：

江苏中力阀门生产的高压天然气专用球阀的阀体都是锻打体，100%经过探伤处理大大增加阀门的适用寿命，它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。

天然气专用球阀使用参数：

公称压力：16MPa-42MPa

适用温度：-20℃-350℃

适用介质：压缩天然气（CNG）、各种高压气体和高压液体

规格型号：Q11N  Q21N  Q41N  Q61N  Q91N

制造材料：20#﹑1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L﹑12Cr1Mov等。

这是江苏中力阀门天然气专用球阀的具体参数图：