超声波清洗机的清洗效率和效果的表示如下：

一、不管工件形状多么复杂，将其放入清洗液内，只要是能接触到液体的地方，超声波的清洗作用都能达到

二、清洗时液体内产生的气泡非常均匀，工件的清洗效果也将非常均匀一致。

三、配合清洗剂的使用，加速污染物的分离和溶解，可有效防止清洗液对工件的腐蚀。

四、无需手工清理，杜绝了手工清洗对工件产生的伤害，防止繁重龌龊的体力劳动。

没超声发生器散热风扇工作指示等也亮。

问题有：看发生器驱动板上是否有频率输出，或把振子输出线断开用万用表量一下发生器的输出端（输出变压器进电两端）拿电压档AC750V档，把外面电位器调最大看是否有电压180~240V，如有180~240V电压，择看一下振子是否短路，那万用表导通档。

超声波发生器工作正常功率不能调节。

问题有：看可控硅是否有问题，那万用表导通档量一下可控硅三个脚是否有短路，最主要看可控硅最粗两个脚是否导通，如倒通则更换就可以。

没超声无输出。

问题有。如发生器指示灯量，风扇也转，有频率显示。

就是没输出，看可控硅是否坏如没有则检查可控硅控制部分是否正常，看发生器驱动板7812是否有12V稳压输出。如有或看看启动板可控硅控制部分的772是否有问题。如是则更换。

超声波发生器空开打不上去一开就跳闸。

问题有：看发生器电源线是否有短路，看发生器整流桥是否有问题（拿万用表二极管档）量一下四个脚是否有短路，如有短路择是整流桥有问题更换一个就可以了。

没有超声波无输出开启超声波发生器散热风扇转。

问题有：检查发生器的功率管是否烧损，如果功率管烧损，可以观察发生器功率板的保险丝是否熔断或炸裂。如是烧断，则更换功率管和保险.电阻。