酸雾净化塔安装及使用说明

1、了解酸雾净化塔详细外形尺寸和安装基础尺寸。

2、吸收塔周围的地坪，应作防酸处理，如铺适当厚度的玻璃钢地坪。

3、塔的平台，用金属制作，分上下二层，为防止腐蚀，在其外表面刷两道环氧树脂漆。

4、在吸收塔、喷淋管道及脱水层等聚丙烯制品。在施工安装中仍严禁在塔周围使用明火

5、在安装过程中，对塔体和其他所有部件均应轻吊轻放，仔细安装，以免损坏。

6、在试车之前必须清除塔内污垢杂物，以免影响正常使用。

7、在使用中，循环水泵应正常运转，保证含酸气体处于净化之中。

8、酸雾吸收塔系统及聚丙烯管道维修时，严禁动用明火。

9、酸槽内的酸液液面低于吸风口200mm，以免大量酸液进入风机至吸收塔内。

10、为了确保酸雾净化塔净化效率，碱液槽内的氢氧化钠中和液，溶液浓度为8%-16%。当 碱液槽内的NaOH 浓度低于 2% 时，必须加注 NaOH 溶液或更换新的NaOH溶液。