内场防爆强光泛光灯BFC8120产品资料

产品图片

一. 适用范围
本公司为满足易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等固定照明的需要，研制开发的型号BFC8120内场强光防爆灯，能在易燃易爆场所安全工作。 
二. 性能特点
采用两腔隔爆，符合最新防爆灯具要求，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。 
灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好，透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命.
灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，也可在户外长期使用.
体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便.
三. 技术参数
防爆标志: ExdIIBT4 
额定电压: ~220V/50Hz
额定功率: 70W/100W/150W
光源类型: MH/HPS气体放电灯
光通量: 5500/9000/13000lm
绝缘等级: I
防腐等级: WF2
外壳防护等级: IP65
进线口螺纹: G3/4"
引入电缆: φ8~φ10mm
外形尺寸（mm）: （灯具）376*265*167 (镇流器箱)314*241*88
总重量: （灯具）3.5kg (镇流器箱)5kg
四. 内场防爆强光泛光灯BFC8120使用方法
1、确认灯具和镇流器箱的安装位置，选择合适的安装方式，并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
2、用螺钉将灯具和镇流器箱安装固定好后，再用M6内六角扳手拧出侧盖螺钉，拆下侧盖并将准备好的三芯电缆线一端通过隔爆接头，引入接线腔内进行接线；连接到接线座相应位置，黄色线接到地线上；接好后，拧紧侧盖螺钉，再拧紧隔爆接头和线缆压紧螺钉。
3、将三芯连接电源的电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，分别对应接到镇流器箱内接线柱所标示的端子上。
4、将连接电源的电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置，接到输入接线端上,然后将镇流器箱的尾盖合上并拧紧螺钉,在将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明.
五. 注意事项
1、必须使用本公司配备的专用镇流器箱。
2、安装和维护灯具时，必须先切断电源。
3、透明件中心温度较高，不能用手直接触摸。
4、更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应更换相应镇流器。

六、配电曲线：

七、安装方式