煤矿井下钢塑复合网生产线型号规格：

| 焊头工位 | HJM-12-3 | HJM-16-4 | HJM-24-6 | HJM-32-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接头位数 | 12 unit | 16 unit | 24 unit | 32 unit |
| 最大输出功率 | 31.2KW | 41.6.4KW | 62.4KW | 83.2KW |
| 超声波输出功率 | 15.6KW | 20.8KW | 31.2KW | 41.6KW |
| 设备外形尺寸 | 4.5*1.76*2.46 | 5.5*1.76*2.46 | 7.5*1.1.76*2.46 | 9.5*1.76*2.46 |
| 设备重量 | 3.5TONS | 4.8TONGS | 5.7TONS | 7.5TONS |
| 额定输入电压 | AC380V N 50-60HZ |
| 额定输入压力 | 0.8~0.10MPa |
| 空气压力容器 | ≥2.5~3.0/min |
| 气压流量 | 1.5~2.0M3 | 2.5~3.0M3 |
| 横向焊接点间距 | 50mm-80mm-125mm-150mm-200mm--3000 |
| 纵向焊接点间距 | 50mm-150mm |
| 整机焊宽度 | 3m | 4m | 6m | 8 |

需要定制加工的详情请咨询：021-59546667，,18017923790

设备特点：

我公司制造煤矿支护网机生产设备，是由多台超声波塑料焊接机组合而成 采用进口PLC控制具有如下先进特点：
★触摸屏显示及参数设定, 原装进口压电陶瓷换能器，输出强劲稳定。
★全中文菜单，操作简便。
★模具水平可调式设计，调模快速便捷。
★新型功率放大电路，功率更强劲，换能器更耐用，
★频率自动跟踪，多种参数设置。 自动化程度高，在国内同类产品生产中处于领先地位。

煤矿煤矿井下钢塑复合网生产线主要技术指标如下：

1．单边极限抗拉≥4800N；2．产品极限延伸率≤5%；3．节点极限剥离力≥200N；4．产品离焰熄灭时间≤10s（阻燃性能）；5．产品表面电阻值≤1×109Ω（抗静电性能）；6．网眼尺寸50×50mm～60×60mm（双向可调）；7．产品宽幅0.8m～4.0m（可调）

注：（本厂主要制造煤矿支护网机）对该项目感兴趣的朋友请与我们联系

电话：021-59546667,18017923790