污水池拱形盖板

随着我国经济的快速发展，特别是石油化工、化肥、工业废水、医药、养殖、市政污水处理等行业的迅猛发展，恶臭气体的污染快速增加并严重影响了周围环境及人们的生活质量，危急人类身体健康。为解决这种现状，源润玻璃钢厂凭借多年的环保设备生产设计经验，结合自身实际情况，开发、生产了玻璃钢集气罩，将棚罩覆盖于池体之上并密封杜绝了废气外溢，该套除臭装置与管道，风机，净化塔等配套配合使用，达到了改善空气质量，保护了环境等目的。

玻璃钢集气罩工作原理

在污水池上方增设玻璃钢集气罩，此时污水池中产生的废气与空气隔绝，在集气罩表面增设出气口，并安装通风管道，废气由通风管道进入废气净化塔，为加大废气收集，在净化塔前安装玻璃钢风机，由风机将废气吸入净化塔，废气在塔内经两级喷淋，若废气呈酸性则采用碱液循环吸收，若废气呈碱性则采用酸液循环喷淋吸收，废气处理效率达90%以上，排放达到国家有关标准。

玻璃钢集气罩技术特点

全玻璃钢材质，具有耐腐阻燃，坚固防滑、质量轻、易安装、免维护、绝缘等优异特性。

1、抗腐蚀能力强：本产品采用耐酸碱、抗腐蚀的树脂为基础材料制做，采用优良的固化配方，先进的固化工艺，根据各污水池的状况形状，确定特定模具作为成型外模固化成型。

2、成本低，使用寿命长：比起其他污水池除臭方案，成本低，安装施工简单，使用寿命长。

3、轻质高强、安装方便：玻璃钢集气罩比重仅为钢制品的1／3至1／4，固化程度高，载荷负重大，强度高，适用于大跨度池体，同时盖板可分为若干小块，便于运输、安装。

4、美观、耐老化：本产品外表采用抗老化、耐候、抗紫外线胶衣树脂，表面光滑、美观、色泽鲜艳、使用寿命达二十年以上。

5、运行维护费用低、检修方便：由于本产品具有高抗腐蚀性、耐老化、不必像金属产品那样定期维护保养，因此费用大幅降低。集气罩上预留观察窗、端部预留检修门，方便工人维修且不影响设备正常运转。

6、可设计性强：根据现场池体特定情况产品尺寸大小可灵活设计，形状可做成弧形盖、圆形盖、平板盖等。