电动洗地机也叫电瓶式洗地车或电瓶式全自动洗地机，电池电瓶式洗地机是目前市场上使用最多的能源方式，由于其不受电线羁绊，使其具有更大的清洗区域能力，在全球范围内广受欢迎，使用量最多，占总量的90%左右；由多个电机、电瓶或电源线、电子控制板、电路系统、洗地刷、清水箱、污水箱、吸水马达、吸水刮扒组成。洗地机电机分为三种，一种是刷盘驱动马达，一般视刷盘数量和传动设计方法配制1-3部，驱动刷盘清洗地面从而达到洗地的功能，其功率视所驱动的刷盘数量和直径以及该机型刷盘要达到的压力所定；另一种电机是负责设备前进或倒退转弯所需的动力驱动电机，一般在驾驶式的全自动洗地机上全部配置该电机，而在手推式的洗地机上有约一般强配置自动驱动电机，以减轻操作人员的工作量，但随之价格有所升高；还有一种电机是吸水电机，一般是涡轮旁管式多级电机，特点是吸力强劲，注意用于在工作时抽空污水箱里面的空气以形成真空从而达到通过吸水扒头吸取清洗地面后的污水的作用。清水箱是用来存放清水或加清洁液清水的，视机型大小一般容量从30升-300升不等，其设计位置也因品牌和机型的不同位于整机的不同位置；洗地机的污水箱是将清洗后地面的污水抽吸上来并存放的地方，同清水洗一样，其设计位置视机型不同而不同，但一般都比清水箱的容量稍大或至少相等，这主要是为了机器在全负荷工作在清水全部用完的并中间不停顿的情况下完全吸取污水后仍然可以保留一定空间以防吸水电机进水从而造成洗地机吸水电机烧坏。无论清水箱还是污水箱一般多由非金属的聚乙烯经滚塑工艺加工而成，其优点是可以防止清洁液和污水酸碱性对其造成的腐蚀，另外其质量相对较轻，减轻了动力能源的消耗，延长了全自动洗地机工作的时间。当保洁人员启动机器进行工作开始，清水或洗涤剂会自动流到刷盘上，旋转的刷盘使污垢迅速与地面分离，刷具系统一般分为盘刷和滚刷。洗地机后面的吸水胶条则负责将污水彻底吸干刮净，使地面洁净光亮，滴水不留，一般有前胶条和后胶条之分，有些品牌在后胶条的后面会有背衬的胶条已达到对后胶条起到支持的作用，从而能更加彻底的吸干地面的污水。

嘉玛品牌KR500洗地机是当前市场上最为优秀的全自动电瓶手推式洗地机，国际一流设计，顶级零部件配置，意大利全资工厂生产，精工工艺，性能价格比很高，能对各种中小型区域地面进行快速、轻松地清洗，操作简便、机动灵活的手推式全自动洗地机。有电瓶和电源两种版本的机型。可帮助物业、保洁企业更好地节省成本、提高效益。

KR500系列洗地机凭借紧凑设计的机身、友好的操作界面、大量最新科技成果的运用、大容量清/污水箱及可长时间操作的电瓶等高端配置,保证能够完美地完成最为苛刻的清洁任务,每小时工作效率达到2300平方米。并拥有众多优势：

*在最短的时间内，完成清洗任何形式的地面。

*最高的安全性，完全满足严格的欧洲安全标准。

*凭借极其良好的操作性，无需专业的培训。

*操作者无疲劳作业，提高工作效率。

*极为简单的结构，在最大程度上减少了维护工作。

*卓越的清洁和卫生标准。

KR500系列洗地机技术参数：

| 技术参数： | KR500B电瓶式洗地机 | KR500E电线式洗地机 |
| --- | --- | --- |
| 吸水宽度：毫米 | 690 | 690 |
| 刷盘马达：伏特/瓦 | 24/560 | 220/750 |
| 转速：转/分钟 | 140 | 140 |
| 刷盘压力：公斤 | 35 | 35 |
| 吸污马达：伏特/瓦 | 24/310 | 220/450 |
| 驱动方式： | - | - |
| 电瓶箱尺寸：长高宽 毫米 | - | - |
| 爬坡度：百分比 | 2 | 2 |
| 电瓶：伏特/安时 | 24(12*2) | - |
| 电瓶重量：公斤 | 60 | - |
| 电磁兼容标准 | EN61000-6 | EN55014-1 |
| 电源 伏特/驱动 | 24/手动 | 220/手动 |
| 工作宽度 毫米 | 510 | 510 |
| 刷盘数量 | 1 | 1 |
| 清水箱容量 升 | 40 | 40 |
| 污水箱容量 升 | 40 | 40 |
| 工作效率 平方米/小时 | 2295 | 2295 |
| 设备尺寸 长高宽厘米 | 1100*990*520 | 1100*990*520 |
| 设备重量（不含电瓶） 公斤 | 50 | 50 |