工厂车间洗地机对于工厂生产领域中的的运用与推广设备供应商最好能对工厂的生产规模与实际需要清洗的面积、地面状况、清洁标准，方能做出“量体裁衣”式的方案；作为生产企业的领导，也需要更多的了解洗地设备的一些基本情况，根据自身的条件与要求，选择适合自己企业的洗地设备。选择一款好的西安自动洗地机，它不但能够带来卓越的清洁效果，提高企业形象与安全性，同时还可以降低成本，使工作效率最大化。

根据不同的生产规模选择不同的工厂车间洗地机至关重要，如一般小面积加工企业，如一个5000平方米至10,000平方米的工厂，可以选择一款单刷盘的经济型自动洗地机就能满足日常生产工作需要，如KAMAS嘉玛KR500系列手推式自动洗地机等。大型企业最好选择驾驶式嘉玛洗地机或集扫地洗地吸干的洗扫一体机，如KAMAS嘉玛西安洗地机KR110bt85等。

嘉玛西安工厂车间洗地机洗地机公司

029-85261601  029-85261603   13991160779

KR500系列工厂车间洗地机技术参数：

| 技术参数： | KR500B电瓶式洗地机 | KR500E电线式洗地机 |
| --- | --- | --- |
| 吸水宽度：毫米 | 690 | 690 |
| 刷盘马达：伏特/瓦 | 24/560 | 220/750 |
| 转速：转/分钟 | 140 | 140 |
| 刷盘压力：公斤 | 35 | 35 |
| 吸污马达：伏特/瓦 | 24/310 | 220/450 |
| 驱动方式： | - | - |
| 电瓶箱尺寸：长高宽 毫米 | - | - |
| 爬坡度：百分比 | 2 | 2 |
| 电瓶：伏特/安时 | 24(12*2) | - |
| 电瓶重量：公斤 | 60 | - |
| 电磁兼容标准 | EN61000-6 | EN55014-1 |
| 电源 伏特/驱动 | 24/手动 | 220/手动 |
| 工作宽度 毫米 | 510 | 510 |
| 刷盘数量 | 1 | 1 |
| 清水箱容量 升 | 40 | 40 |
| 污水箱容量 升 | 40 | 40 |
| 工作效率 平方米/小时 | 2295 | 2295 |
| 设备尺寸 长高宽厘米 | 1100*990*520 | 1100*990*520 |
| 设备重量（不含电瓶） 公斤 | 50 | 50 |

自动工厂车间洗地机选型后，确定是要用盘刷式还是滚刷式，其中盘刷又分软尼龙刷、中型耐磨聚乙烯刷、超硬研磨刷，刷盘式一般通用性好，易于使用，且适合于各种硬地面；滚刷式可有效清洁纹理，凹凸地面，好的品牌一般在滚刷型号中备有集成垃圾槽，便于清扫碎屑和小颗粒物，在方砖、瓷砖、粗糙混凝土地面较为理想，滚刷一般也分有软尼龙刷、聚乙烯刷、强力聚乙烯刷。

嘉玛工厂车间洗地机的驱动方式也是要根据不同的生产环境来选择，小型的嘉玛西安洗地机多为电瓶或电源式，在生产车间，电源虽然不受时间的限制，但电源线却即不方便又不安全，由于价格与使用时间的方便性，嘉玛手推式自动西安洗地机成为了一般中小企业的首选，小型嘉玛西安洗地机的电瓶使用时间比较短，往往成为清扫场地较大的生产企业抱怨的对象；中型以上的洗地机多为电瓶驱动，也有电瓶和燃油双驱动方式的，在国内前者占了绝大多数。不受环境限制的，燃油除了尾气与噪音污染之外，使用时间上是一大优势；而电瓶式驱动方式可以说是最环保的，但如何选配电瓶，却成了很多供应商与生产企业的一大难题，同行标配的电瓶一般较为经济，而生产企业却希望能使用电瓶容量大一点，时间长一点的配置。

在清水箱与污水箱的选型中，一般是根据工厂车间洗地机机型的大小来定的，一般的品牌污水箱与清水箱是分开独立的。随着科技与清洁产业的发展，越来越多新的技术运用到洗地机领域来，并且越来越多人性化的设计与创新，KAMAS嘉玛洗地机，将引领您进入更高效、更经济、更高清洁质量的领域。