嘉玛西安洗地机是一种硬质地面清洗同时吸干污水，并将污水带离现场的清洁机械。在国内的使用时间不长，而在发达国家的社会各个领域，嘉玛西安洗地机使用已经非常普遍，特别是一些车站、码头、机场、车间、仓库、学校、医院、饭店、卖场等具有广阔硬质地面的场所，以 嘉玛西安洗地机代替人力的清洁理念已深入人心。 硬质地面一般有水磨石、大理石、花岗石、人造石、地砖、PVC、精钢沙、环氧等材质之分，传统的清洗方法是拖把加尘推，改革开放后引进了擦机和吸水机用于日常的保洁，近来由于大量外资企业在大陆设厂， 嘉玛西安洗地机的使用得以推广认同。

嘉玛西安洗地机构成

1、嘉玛西安洗地机刷盘电机驱动刷头，清洗地面，在清洁液的作用下，发挥出西安洗地机更好清洁效果。

2、西安洗地机吸水扒在吸水电机和刮带聚水的作用下，将地面上的污水吸入污水箱带离现场。

3、西安洗地机动力电源有二种方式，一种是交流电；另一种是电池。

4、西安洗地机行驶方式：有动力驱动行驶，操控轻松省力，效率更高；无动力驱动行驶，相对较为费力。

西安洗地机效率

1、驾驶式西安洗地机，每小时可洗地吸干3千多平方米。可代替人工拖地。

手推式洗地机 每小时洗地吸干2千平方米，可代替人工清洗。

2、西安洗地机使用成本低，一般每天只需几元电费，易损件便宜，每年更换三次。

3、西安洗地机机械化作业效果好、效率高、速度快、好管理。是保洁行业发展的必然趋势。

4、西安洗地机一般是人力清洗效率的10倍以上，根据不同的机型、场地的布置情况会有所变化，总而言之，西安洗地机清洁能做到省时、省力、省钱、高效、更清洁。

西安洗地机分类：

按西安洗地机的驱动方式来分，可分为：嘉玛西安洗地机半自动西安洗地机、全自动西安洗地机；手推式西安洗地机，

按西安洗地机电源供应方式分，可分为：电线式西安洗地机、电池式西安洗地机； 按洗地机的操作形式分，可分为：手推式西安洗地机、驾驶式西安洗地机；

西安洗地机电池维护

西安洗地机电池分大致分干湿两种,西安洗地机干电池(没有盖子可以打开加水)一般不用维护,西安洗地机新电池一般用两年左右 就要更换。湿电池平时要注意电池水的刻度不要让它低于最低刻度线也不要高于最高刻度线,如果不够水的话就加西安洗地机电池补充液或蒸馏水(在电池专卖店或一般的汽车精品店都有的卖)不要加原液防止浓度过高,长时间不用的时候再启用时一般要把电池重新充满电再用。

西安洗地机电瓶电池加水电瓶保养

1、西安洗地机的电瓶初次使用时，前三次充电时间应在14小时以上，之后充满即可。充电时间正常约8个小时，如果采用较大电流对电瓶充电时间可能会比较短，但大电流会损伤电瓶寿命。可选择每天下班时充电，第二天上班时断开充电器。西安洗地机电瓶电量充满后充电器一般都会自动停止为电瓶充电。

2、西安洗地机电瓶应每十天左右检查一次液面，如液面接近铅板(不能将极板暴露在空气当中)，应及时为电瓶补充蒸馏水(超市有售)，加水至距离塑料口下方约3毫米处即可，禁止补充自来水、纯净水或电瓶原液。

3、西安洗地机电瓶加水应在电瓶充电完毕后进行。

4、每次使用最好让西安洗地机电瓶留有20-30%左右的余电，过度放电会影响电瓶使用寿命。

5、放完电的嘉玛西安洗地机电瓶应在24小时内充电，否则会损坏电瓶。

6、西安洗地机电瓶充电时请确保插座电源接触良好，充电器插头与电瓶插头接触良好。

7、西安洗地机电瓶长时间不用时，应每隔两至三个月为电瓶补充电一次。

8、嘉玛西安洗地机电瓶极柱和电线接头上如出现氧化物应及时予以清除。

嘉玛西安洗地机配件选择

西安洗地机软毛刷：用于清洗光滑的地面或者抛光

西安洗地机尼龙刷子：用于普通地面清洗（标准配置）

硬毛刷：用于西安洗地机去除顽固的地面污垢

西安洗地机针座：用于使用以下百洁垫：

西安洗地机PPL BRUSH聚丙烯刷

PPL该刷嘉玛西安洗地机刷子可以用于任何类型的地面，它具有高抗磨损性和耐高温（可使用低于60°C的热水）。PPL不具有吸湿性，因此即使在潮湿的地面上工作也能保持其特点。NYLON BRUSH尼绒刷该刷可以用于任何类型的地面，它具有极好的抗磨损性和耐高温（可使用低于60°C的热水）。尼绒不具有吸湿性，在潮湿的地面上长时间地工作会失去其特性。TYNEX BRUSH聚酰胺纤维刷该刷盘的刷毛中注入了极强的研磨剂。该西安洗地机刷盘可以用来清洗极脏的地面。为防止损坏地面，我们建议使用所需要的最小的刷盘压力。

西安洗地机STEEL BRUSH钢毛刷

它们具有金属丝和扁平的刷毛，这些可能是钢或钢和合成纤维混合物。该刷可以用来去除不平坦地面以及有很大缝隙的地面上的污垢。西安洗地机钢毛刷（很大的硬度）可以用来除去难以去除的污垢。

西安洗地机NATURAL FIBRE BRUSH天然纤维刷盘该刷盘的刷毛由天然植物制成，非常细，非常适合于非常精巧的或经过处理的地面。它们持续的时间比尼绒刷毛短，并且和非强性的清洁剂一起使用。

西安洗地机BRISTLE THICKNESS刷毛的稠密较稠密的刷毛钢性较大，因而它们适合于光滑和缝隙较小的地面。在不平整并有不规则和较深的缝隙的地面上，柔软的刷毛能轻易地进入缝隙的深部，因而我们建议使用它。请记住：当嘉玛西安洗地机刷毛磨损，即刷毛很短时，它们变得很坚硬并且不能进入也不能在深度方向上清洗，同时，如果刷毛很稠密，刷盘将会产生跳动

西安洗地机PAD HOLDER针盘针盘可应用于磨光的表面T有两种类型的针盘：1. 传统的针盘具有一套锚扣，它可以用来在清洗过程中夹住并驱动针盘。 2. 中心锁针盘没有锚扣，但有一个塑料压紧装置的中心锁系统，它可以将针盘在中心固定，并且连在一起而不会分开。该类型的嘉玛西安洗地机针盘特别适用于多刷盘和针盘定位较困难的机器。

*白垫：用于嘉玛西安洗地机普通清洗和抛光，大理石和平滑的地面

*红垫：用于嘉玛西安洗地机普通地面清洗

*黑垫：用于嘉玛西安洗地机去除顽固的污垢

西安洗地机的刷子多种多样，但市场上主要以两种刷子为主：圆盘式和滚筒式，由于使用环境的不同，在中国市场上主要以圆盘式为主。

不同的地面和卫生状况需要使用不同的嘉玛西安洗地机刷子，如环氧地面要使用西安洗地机软刷，羊毛刷，大理石地面应该使用中等硬度西安洗地机刷子，水泥地面一般使用硬嘉玛西安洗地机刷，如果车间有大量的油污牢结在地面上，这时候就需要使用钢丝刷。

如果使用刷子不当不仅会给地面带来损伤，而且清洗效果也不太理想，因此广大用户在购买西安洗地机过程中要告诉工作人员贵公司的地面状况和卫生状况，以便更好的更您配货。

西安洗地机保洁垫主要用于配备西安洗地机针盘使用，根据地面需要清洗的实际情况来配备哪种颜色的保洁垫（一般来说，颜色越深，对地面的摩擦力越大）。

嘉玛西安洗地机使用途径多用于供酒店宾馆、公园广场、工厂车间等场所的洗地设备。功能齐全,高性能,适用于瓷砖地面,石料地面,环氧地面,金刚砂地面等硬质地面的表面。

嘉玛西安洗地机营销价值观1.作为清洁科技时代起着重要作用的西安洗地机,工业革命技术发展是必然,但营销理念不仅仅是为推销而推销，而应阐明其价值，把替代人力，提高效率，安全形象等价值因素表现，从而赢得客户信任，打造服务价值链。

2. 降低购买风险，是嘉玛西安洗地机销售顾问必须直面的一个难题。在销售方看来，客户采购决策人大权在握。其实，他们的压力也很大，必须在性能、价格、使用成本、意见冲突、权力斗争中，找到一条稳妥的解决方案。要化解风险，就必须让客户更多地了解你、信任你。有工业领域研究专家觉得：销售人员是信任的窗口，解决方案是信任的明证，组织是信任的源泉。

3.从西安洗地机销售顾问的自身来说，品德、能力、移情三个素质最为重要。在客户的眼中，你说话的真实性、谈论对手的方式、工作态度，都是品德的一点一滴。而对客户需求的把握，则是一种让客户信服的专业能力。品德是人际信任，能力是专业信任，而移情则是情感信任。站在客户的角度想问题，急客户之所急，成为客户的好帮手，是清洁设备用品销售顾问追求的一种境界。一个想自己推销的外人，变成了为自己着想的家里人，伙伴